Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2019г.

Приказ/распоряжение от                   №

Образовательная программа профессионального обучения повышения квалификации по профессии токарь (5 разряд)

(код профессии - 19149)

Управление по персоналу

2019 г.

# Пояснительная  записка

Учебная программа предназначена  для повышения квалификации рабочих по  профессии токарь 5 разряда. Сборник программ содержит квалификационную характеристику, учебный план, тематические планы и программу производственного обучения, специальных и общетехнических предметов. Квалификационная характеристика составлена в соответствии с ЕТКС  и  содержит требования к основным знаниям, умениям, навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии и квалификации.

Продолжительность обучения составляет 1 месяц в количестве 164 часов.

Учебный план и программа разработаны с учетом теоретических знаний и навыков рабочих кадров, имеющих среднее / общее образование.

Программа теоретического обучения предусматривает изучение теоретических сведений, необходимых  волочильщику для практической работы и расширения технического кругозора. Для проведения теоретического обучения должны быть привлечены высококвалифицированные специалисты, имеющие  высшее или среднее специальное образование, стаж работы по специальности не менее 3-х лет. Изложение учебного материала необходимо иллюстрировать примерами из производственной практики участков, где будут работать обучаемые и вести в соответствии с действующими инструкциями. Теоретическое обучение проводится в учебных классах.

Программа производственного обучения рассчитана  на подготовку рабочих непосредственно на рабочих местах. В качестве инструкторов привлекаются высококвалифицированные рабочие или мастера, имеющие стаж работы по данной профессии не менее 3 лет, общее среднее или среднее специальное образование.

В процессе выполнения обучающимися учебно-производственных заданий инструкторы должны систематически давать им необходимые разъяснения и указания, своевременно исправлять ошибки в их работе, прививать высокую культуру труда, навыки бережного обращения с оборудованием и инструментами, стремление изыскивать и использовать имеющиеся резервы экономии сырья, материалов, энергии и т.д.

Программы теоретического и производственного обучения необходимо систематически дополнять учебным материалом о новом оборудовании, современных технологических процессах и передовых приёмах и методах труда, которые начали внедряться в отечественную и зарубежную практику, исключить из них устаревшую терминологию и стандарты, заменяя их новыми.

К концу обучения каждый рабочий должен самостоятельно выполнять все виды работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. Квалификационная пробная работа проводится за счёт времени, выделенного на производственное обучение. К самостоятельному выполнению работ обучающиеся рабочие допускаются только после сдачи экзамена по безопасности труда. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается менять.

Цель обучения: обучение    рабочего персонала  с целью приобретения ими методов и навыков, необходимых для выполнения работы по профессии токарь.

Категория слушателей: рабочий персонал

Продолжительность обучения: 164 часов

Форма обучения: с отрывом от производства

Режим занятий: согласно календарному учебному графику

Учебный план теоретического обучения

| № п/п | Наименование курса | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательный курс | 8 |
| 2 | Общетехнический курс | 16 |
| 3 | Специальный курс | 48 |
| 4 | Производственный курс | 92 |
|  | Итого | 164 |
|  | Форма аттестации | Экзамен Оценка (по бальной шкале от 1 до 5) |

Учебно-тематический план теоретического обучения

| № п/п | Наименование курса | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общеобразовательный курс |  |
| 1.1 | Система менеджмента качества |  |
| 1.1.1 | Введение. Международные стандарта ИСО серии 9000 | 1 |
| 1.1.2 | Основные принципы и термины менеджмента качества | 1 |
| 1.1.3 | Требования ИСО 9001 | 2 |
| 1.1.4 | Аудит: понятие, виды аудита, участники аудита | 2 |
| 1.1.5 | Сертификация систем менеджмента качества | 2 |
| 2 | Общетехнический курс |  |
| 2.1 | Допуски и технические измерения. Рабочий и мерительный инструмент | 4 |
| 2.2 | Основы технического черчения | 4 |
| 2.3 | Охрана труда и промышленная безопасность | 8 |
| 3 | Специальный курс |  |
| 3.1 | Технология обработки фасонных поверхностей | 16 |
| 3.2 | Нарезание многозаходной резьбы | 16 |
| 3.3 | Нарезание червяков | 16 |
| 4 | Производственный курс |  |
| 4.1 | Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность. Инструктаж по безопасности труда. | 8 |
| 4.2 | Освоение приемов обработки на токарных станках | 32 |
| 4.3 | Самостоятельное выполнение работ токаря 5 разряда | 44 |
| 4.4 | Квалификационная пробная работа. | 8 |
|  | Итого | 164 |
|  | Форма промежуточной аттестации | Экзамен |
|  | Форма итоговой аттестации | Оценка (по бальной шкале от 1 до 5) |

# Квалификационная  характеристика

## Профессия-токарь

Квалификация - 5 разряд

Должен уметь:

- читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам;

- выполнять эскизы специальной оснастки и инструмента;

- выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать универсальные и специальные приспособления;

- выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать режущие инструменты;

- определять степень износа режущих инструментов;

- выполнять проверку универсальных токарных станков на точность в соответствии с выполняемой работой;

- производить настройку универсальных токарных станков для обработки поверхностей заготовки с точностью по 5 - 6 квалитетам в соответствии с технологической картой;

- устанавливать, переустанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,02 мм;

- выполнять токарную обработку и доводку поверхностей (включая конические) заготовок простых деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам на универсальных токарных станках в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом, а также обработка длинных валов и винтов с применением нескольких люнетов;

- применять смазочно-охлаждающие жидкости;

- выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при токарной обработке и доводке поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам;

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных станках;

- затачивать и доводить сложные токарные режущие инструменты в соответствии с обрабатываемым материалом;

- контролировать геометрические параметры сложных токарных режущих инструментов;

- проверять исправность и работоспособность универсальных токарных станков;

- выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных токарных станков;

- выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря;

- читать и применять техническую документацию на особо сложные детали с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам;

- производить настройку универсальных токарных станков для обработки сложных поверхностей заготовки с точностью по 7 - 10 квалитетам в соответствии с технологической картой;

- выполнять токарную обработку и доводку поверхностей (включая конические) заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам на универсальных токарных станках в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом;

- выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при токарной обработке и доводке поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам;

- выполнять окончательную нарезку червяков по 8 - 9 степеням точности;

- читать и применять техническую документацию на детали с наружной и внутренней многозаходной резьбой;

- выполнять необходимые расчеты для нарезания и накатки многозаходных резьб, настраивать узлы и механизмы станка;

- производить настройку универсальных токарных станков в соответствии с технологической картой для нарезания и накатки наружной и внутренней многозаходных резьб;

- выполнять нарезание и накатку наружной и внутренней многозаходных резьб в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом;

- выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при нарезании и накатывании наружной и внутренней многозаходных резьб;

- определять визуально дефекты обработанных поверхностей;

- выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения простых деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам;

- выбирать вид калибра;

- выполнять контроль при помощи калибров;

- выполнять измерения деталей в труднодоступных местах контрольно-измерительными инструментами, обеспечивающими погрешность измерения не ниже 0,001 мм, в соответствии с технологической документацией;

- выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения наружных и внутренних многозаходных резьб;

- выполнять контроль наружных и внутренних многозаходных резьб;

- выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности;-

- определять шероховатость обработанных поверхностей.

Должен знать:

- основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы;

- правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы;

- система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости

- обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей;

- виды и содержание технологической документации, используемой в организации;

- устройство, назначение, правила и условия применения простых универсальных приспособлений для обработки поверхностей заготовок простых деталей с точностью по 5 - 6 квалитетам;

- установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ;

- основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов;

- конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов, применяемых для обработки поверхностей заготовок простых деталей с точностью по 5 - 6 квалитетам;

- приемы и правила установки режущих инструментов на токарных станках;

- основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы;

- критерии износа режущих инструментов;

- способы проверки токарных станков на точность, используемые при проверке приспособления и инструменты;

- устройство и правила использования универсальных токарных станков;

- последовательность и содержание настройки универсальных токарных станков для изготовления деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам;

- правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,02 мм;

- органы управления универсальными токарными станками;

- способы и приемы точения наружных и внутренних поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитетам на универсальных токарных станках, а также обработки длинных валов и винтов с применением нескольких люнетов;

- способы и приемы обработки конусных поверхностей под притирку;

- методы выполнения необходимых расчетов для получения заданных конусных поверхностей, методы настройки узлов и механизмов станка для их обработки;

- назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при токарной обработке;

- основные виды брака при точении поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 5 - 6 квалитету, его причины и способы предупреждения и устранения;

- опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности;

- виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных токарных и точильно-шлифовальных станках;

- геометрические параметры сложных токарных инструментов в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала;

- устройство, правила использования и органы управления точильно-шлифовальных станков;

- способы, правила и приемы заточки и доводки сложных токарных инструментов;

- виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля геометрических параметров сложных токарных инструментов;

- способы и приемы контроля геометрических параметров сложных токарных инструментов;

- порядок проверки исправности и работоспособности универсальных токарных станков;

- состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных станков;

- состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте токаря;

- требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ;

- устройство, назначение, правила и условия применения простых универсальных приспособлений для обработки поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам;

- конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов, применяемых для обработки поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам;

- последовательность и содержание настройки универсальных токарных станков для изготовления сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам;

- способы и приемы точения наружных и внутренних поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам на универсальных токарных станках;

- основные виды брака при точении поверхностей заготовок особо сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитету, его причины и способы предупреждения и устранения;

- правила и способы нарезки червяков 8 - 9 степени точности;

- способы и приемы нарезания и накатки наружной и внутренней многозаходных резьб на универсальных токарных станках;

- основные виды брака при нарезании и накатке наружной и внутренней многозаходных резьб, его причины и способы предупреждения и устранения;

- виды дефектов обработанных поверхностей;

- способы определения дефектов поверхности;

- основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы;

- виды и области применения калибров;

- устройство калибров и правила их использования;

- приемы работы с калибрами;

- виды и области применения контрольно-измерительных приборов;

- способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей, включая измерения в труднодоступных местах;

- устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,001 мм, включая измерения в труднодоступных местах;

- виды и области применения контрольно-измерительных инструментов для измерения резьб;

- приемы работы с контрольно-измерительными инструментами для измерения наружных и внутренних многозаходных резьб;

- способы определения шероховатости поверхностей;

- установленный порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных инструментов и приспособлений, необходимых для выполнения работ;

- устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости поверхностей;

- приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности.

Условия реализации программы

- Кадровые условия: для проведения теоретического обучения привлекаются высококвалифицированные специалисты, имеющие  высшее или среднее специальное образование, стаж работы по специальности не менее 3-х лет.

- Материально-технические условия: магнитная доска, флип-чат, телевизор, проектор, стол учебный, стул, компьютер, ноутбук, стул для преподавателя.

Библиотечные ресурсы

- ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

- ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.

- Анухин В.И. Допуски и посадки. Выбор и расчет, указание на чертежах: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001.

- Кострицкий В. Г. и др. Контрольно-измерительные инструменты и приборы в машиностроении : Справочник.— К. : Техшка, 1986.

- Вышнепольский И.С. Техническое черчение (с элементами программированного обучения: Учебник для профессионально-технических училищ. -2-е изд., перераб. – М: Машиностроение, 1978.

- ИОТ 05090.13.2016 Общая инструкция по охране труда для работников ООО «ОСПАЗ».

- ИОТ 05090.05.2016 Инструкция по применению ключ-бирочной системы.

- ИОТ 05090.23.2016	Инструкция по охране труда для лиц, работающих на металлорежущем оборудовании (токарей, токарей-расточников, фрезеровщиков, строгальщиков, сверловщиков, долбежников, зуборезчиков, операторов станков с ЧПУ).

- Багдасарова Т.А. Токарь-универсал: Учеб. пособие для нач. проф. образования . - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2005.

- Слепинин В.А. Руководство для обучения токарей по металлу: Учеб. пособие для средн. проф.-техн. училищ. — Изд. 6-е, стереотип. — М., Высш. шк., 1987.

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

# УТВЕРЖДАЮ:

# Председатель квалификационной комиссии

# Начальник Ремонтно-механического цеха

___________________ С.И. Подрезов

«_____» _______________ 2019 г.

# Экзаменационные билеты

Для образовательной программы профессионального обучения повышения квалификации по профессии токарь (5 разряд)

(код профессии - 19149)

Согласовано:                                                                 Билеты  разработал:

Менеджер по подбору и обучению			   Инженер-технолог РМЦ

____________   Л. М. Музалевская                              ___________   О.В. Желанова

« ….. » ………….2019 г.			 	               « ….. » ………….2019 г

Управление по персоналу

2019 г.

# Билет №1

1. Общие сведения о фасонных поверхностях.

2. Шероховатость поверхностей. Классы шероховатости поверхностей.

3. Подготовка рабочего места к работе.

4. Система менеджмента качества - это?

# Билет №2

# 1. Способы обработки фасонных поверхностей на токарных станках.

# 2. Допуск, его назначение и определение.

# 3. Содержание инструкции по охране труда по специальности.

# 4. В каком документе сформулированы задачи в области качества на предприятии?

# Билет №3

1. Инструмент, используемый при обработке фасонных поверхностей.

2. Классы точности и их применение.

3. Общие требования пожарной безопасности по предотвращению пожаров на производстве.

4. Какие документы составляют основу системы менеджмента качества?

# Билет №4

1. Затачивание фасонных резцов.

2. Посадки, их виды и назначение.

3. Правила внутреннего трудового распорядка. Основные обязанности рабочих.

4. Какие проводятся проверки для подтверждения соответствия системы менеджмента качества предприятия?

# Билет №5

1. Обработка сферических поверхностей.

2. Штангенциркуль. Приемы измерения указанным инструментом.

3. Требования безопасности, предъявляемые к складированию материалов на производстве.

4. Возможно ли применение на рабочем месте устаревшей или не учтенной документации?

Билет №6

1. Виды дефектов фасонной поверхности.

2. Микрометр, его устройство, точность измерения. Приемы измерения микрометром.

3. Мероприятия по обеспечению безопасности производства работ грузоподъемными механизмами.

4. Идентификация и прослеживаемость продукции.

Билет №7

1. Контроль фасонной поверхности.

2. Правила пользования угольниками, угловыми мерами, угломерами.

3. Средства индивидуальной защиты работников, порядок обеспечения и нормы выдачи.

4. Где должна находиться несоответствующая продукция?

Билет №8

1. Определение многозаходной резьбы.

2. Допуски, посадки и средства измерения метрических резьб.

3. Основные меры защиты работников от действия электрического тока.

4. Стандарт предприятия системы менеджмента качества - это?

Билет №9

1. Определение хода и шага резьбы.

2. Виды чертежей, формы, порядок чтения, линии чертежа.

3. Ответственность за несоблюдение требований правил, инструкций по охране труда.

4. Система менеджмента качества - это?

Билет №10

1. Отличие однозаходной резьбы от многозаходной резьбы.

2. Сечение и разрезы. Правила их выполнения и обозначения.

3. Правила безопасности при хождении по территории завода и цеха.

4. В каком документе сформулированы задачи в области качества на предприятии?

Билет №11

1. Виды червяков.

2. Изображение резьбы на чертежах.

3. Инструктаж по безопасности труда, порядок проведения и оформления.

4. Какие документы составляют основу системы менеджмента качества?

Билет №12

1. Разновидности цилиндрического червяка.

2. Общие сведения о сборочных чертежах.

3. Шум. Методы борьбы с шумом.

4. Какие проводятся проверки для подтверждения соответствия системы менеджмента качества предприятия?

Билет №13

1. Обработка фасонных поверхностей по копиру.

2. Плоскопараллельные меры длины.

3. Вибрация. Общие требования к защите от воздействия вибрации.

4. Идентификация и прослеживаемость продукции.

Билет №14

1. Обработка фасонных поверхностей способом сочетания двух подач.

2. Средства контроля и измерения шероховатости поверхностей.

3. Оказание первой доврачебной помощи при поражении работника электротокам.

4. Где должна находиться несоответствующая продукция?

Билет №15

1. Обработка фасонной поверхности фасонными резцами.

2. Микрометрический нутромер и глубиномер, правила пользования ими.

3. Оказание первой доврачебной помощи при переломах костей конечностей.

4. Стандарт предприятия системы менеджмента качества - это?

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2019 г

Приказ/распоряжение от                    №

Рабочая программа к образовательной программе профессионального обучения повышения квалификации по профессии

токарь 5 разряда

(код профессии - 19149)

по «Общеобразовательному курсу»

г. Орёл

2019 г.

Система менеджмента качества

Введение. Международные стандарта ИСО серии 9000

Что такое Международная организация по стандартизации (ИСО). Период основания. Основные задачи технических комитетов.

Этапы развития систем менеджмента качества.

Цели разработки стандартов и создания системы менеджмента качества.

Семейство стандартов ИСО 9000. Применение и назначение стандартов семейства ИСО 9000. Состав семейства ИСО 9000:

- ИСО 9000:2005;

- ИСО 9001:2008;

- ИСО 9004:2009;

- ИСО 19011:2011.

Основные принципы и термины менеджмента качества

Восемь принципов менеджмента качества. Назначение принципов менеджмента качества.

1. Ориентация на потребителя.

2. Роль руководства.

3. Вовлечение работников.

4. Процессный подход.

5. Системный подход к менеджменту.

6. Постоянное улучшение.

7. Принятие решения, основанное на фактах.

8. Взаимовыгодное отношение с поставщиками.

Терминология ИСО 9000:2005. Основные термины: качество, система менеджмента качества, постоянное улучшение, политика в области качества, цели в области качества, аудит (проверка), несоответствие, корректирующее действие, сертификация.

Требования ИСО 9001

Что такое ИСО 9001:2008. Структура стандарта. Краткое содержание некоторых элементов ИСО 9001:2008, соответствующих профилю работы обучаемых.

Обязательная документация, требуемая стандартом. Что такое Бизнес-модель предприятия. Ее назначение. Карта процесса. Применение карт процесса. Политика в области качества. Ее назначение. Цели в области качества предприятия. Отличия целей в области качества предприятия, от целей в области качества подразделения. Вклад персонала в достижение целей в области качества. Удовлетворенность потребителя.

Аудит: понятие, виды аудита, участники аудита

История термина «Аудит». Определение аудита. Классификация аудитов. Виды аудитов. Назначение аудита СМК. Объект аудита СМК. Нормативная основа аудита СМК. Примеры аудитов СМК.

Назначение аудита процесса (технологии). Объект аудита процесса. Нормативная основа аудита процесса. Примеры аудитов процесса.

Назначение аудита продукции (услуги). Объект аудита продукции. Нормативная основа аудита продукции. Примеры аудитов продукции.

Что такое внутренний аудит (первой стороной). Его назначение. Состав аудиторов при проведении внутренних аудитов.

Что такое внешний аудит. «Аудиты второй стороной». «Аудиты третьей стороной». Требования к организациям, проводящим внешний аудит.

Участники аудита. Определения терминов - аудитор, главный аудитор, заказчик аудита, проверяемое подразделение/организация.

Сертификация систем менеджмента качества

Определение сертификации. На соответствие чему проводится сертификация. Кто устанавливает соответствие.

Орган по сертификации ОАО «Северсталь-метиз». Документ, выдаваемый после проведения сертификации. Срок выдачи документа (сертификата). Подтверждение действия сертификата, его продление. Виды сертификации. Периодичность проведения сертификации (в зависимости от вида сертификации). 	Возможность организации после проведения сертификации. 	Положительные стороны при получении сертификата.

Литература

- ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

- ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.

Программа разработана:

Инженер-технолог                                                                      О.В. Желанова

Согласовано:

Начальник ремонтно-механического цеха                               С.И. Подрезов

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2019 г

Приказ/распоряжение от                    №

Рабочая программа к образовательной программе профессионального обучения повышения квалификации по профессии

токарь 5 разряда

(код профессии - 19149)

по «Общетехническому курсу»

г. Орёл

2019 г.

Допуски и технические измерения. Рабочий и мерительный инструмент

Понятие о взаимозаменяемости деталей. Стандартизация и нормализация деталей.

Свободные и сопрягаемые размеры. Точность обработки. Номинальный, действительный и предельный размеры. Допуск, его назначение и определение. Определение предельных размеров и допусков. Классы точности и их применение. Зазоры и натяги. Посадки, их виды и назначение. Система отверстия и система вала. Таблица допусков. Обозначение допусков и посадок на чертежах. Шероховатость поверхностей. Классы шероховатости поверхностей.

Метрология и основные задачи, которые она решает. Основные группы средств измерений. Калибры и их характерные особенности. Шкала, отметка шкалы, указатель, цена деления шкалы, пределы показания шкалы. Чувствительность и порог чувствительности. Прямой и косвенный методы измерений. Погрешности метода измерений.

Средства для линейных измерений. Плоскопараллельные меры длины. Назначение концевых мер, классы точности, набор мер. Универсальные средства измерения.

Штангенциркуль. Приемы измерения указанным инструментом.

Микрометр, его устройство, точность измерения. Приемы измерения микрометром. Микрометрический нутромер и глубиномер, правила пользования ими.

Средства измерения плоских поверхностей: линейки лекальные, линейки с широкой поверхностью, поверочные плиты. Средства контроля и измерения шероховатости поверхностей.

Калибры для проверки длин, высот, уступов.

Выбор средства измерения. Основные факторы, определяющие выбор измерения. Таблица для выбора средств измерения.

Допуски и средства измерения углов и гладких конусов.

Правила пользования угольниками, угловыми мерами, угломерами и другим инструментом.

Допуски, посадки и средства измерения метрических резьб. Основные элементы метрической крепежной резьбы. Отклонения отдельных параметров резьбы и взаимосвязь между ними. Допуски метрических резьб. Степени точности резьбы и ряда отклонений. Калибры для контроля болтов и гаек. Микрометры со вставками метрические.

Допуски и средства измерения шпоночных и шлицевых соединений.

Основы технического черчения

Роль чертежа на производстве. Стандарты на чертежи, обязательность их применения.

Виды чертежей, формы, порядок чтения, линии чертежа. Основные сведения о размерах и их точности. Понятие о шероховатости поверхности.

Элементы геометрии в контурах плоских технических деталей. Приемы геометрических построений в черчении и при разметке. Сопряжения, применяемые при вычерчивании и разметке контуров технических деталей.

Основы проекционной графики. Прямоугольные проекции. Анализ проекций геометрических тел на три плоских проекции.

Назначение эскизов. Последовательность выполнения эскизов.

Сечение и разрезы. Правила их выполнения и обозначения. Частичные разрезы, половинчатые, сложные, правила выполнения.

Основные виды чертежей. Требования к чертежам. Условности и упрощения изображения деталей на чертежах. Нанесение размеров. Нанесемте и чтение обозначений шероховатости поверхностей, обозначение покрытий, термической и других видов обработки. Содержание и правила изложения технических требований в рабочих чертежах деталей. Изображение резьбы на чертежах. Изображение резьбового соединения в разрезе и изображение зубчатых колес, зубчатой передачи. Изображение пружины на чертеже.

Общие сведения о сборочных чертежах, содержание, спецификация, нанесение размеров, разделов. Последовательность чтения сборочных чертежей. Понятие о схемах. Классификация схем по видам. Таблицы к схемам.

Охрана труда и промышленная безопасность

Безопасность труда на производстве. Понятие о трудовой дисциплине. Правила внутреннего трудового распорядка. Обязанности работников по охране труда. Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей).

Политика в области охраны труда и промышленной безопасности компаний ОАО « Северсталь».

Ключевые правила безопасности. Ответственность за нарушение Ключевых правил безопасности.

Назначение и основное содержание технологических инструкций и инструкций по охране труда.

Требования охраны труда при нахождении на территории и в цехах ООО «ОСПАЗ».

Требования охраны труда при следовании  пешком. Требования охраны труда при следовании на транспортном средстве в качестве пассажира.

Требования, предъявляемые к ручному слесарному  инструменту (молотки, кувалды, гаечные ключи, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, кусачки, тиски).  Периодичность осмотра ручного инструмента.

Требования безопасности при переноске тяжестей в ручную, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов с помощью грузоподъемных машин и механизмов.

Бирочная система. Назначение и сущность бирочной системы. Основные виды используемых бирок, правила их хранения, использования и передачи при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте механизмов, укомплектованных ключ-бирками и жетон-бирками. Действия и ответственность персонала при утере жетон-бирки (ключ-бирки).

Производственная санитария и гигиена труда.  Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. Физиологические основы трудовой деятельности. Понятие об утомляемости и мерах борьбы с нею.

Шум и влияние его на организм человека. Методы и средства борьбы с шумом. Защита от него. Освещенность рабочих мест, нормы освещенности.

Правила личной гигиены работников.

Медицинское обслуживание работников ООО «ОСПАЗ», порядок проведения медицинских осмотров (предварительные, периодические, внеочередные).

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической чистки, сушки, ремонта и т.п. Порядок обеспечения дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой специальной одеждой и обувью.

Сигнальные цвета. Знаки безопасности. Знаки пожарной безопасности. Сигнальная разметка.

Средства коллективной защиты: от повышенной запыленности и загазованности воздуха, повышенного уровня шума и др.

Пожарная безопасность.	Причины возникновения пожаров  в ООО «ОСПАЗ» и меры по их профилактике. Классификация пожаров. Требования к содержанию территории и рабочих мест. Первичные средства пожаротушения, их классификация, размещение, назначение. Огнетушители, их классификация, применение, меры безопасности при эксплуатации. Пожарный инвентарь, применяемый при тушении пожаров (ящики с песком, ломы, лопаты, багры, топоры, ведра и др.). Пожарные краны и средства обеспечения их использования, порядок содержания, их применение. Покрывала для изоляции очага возгорания, их применение, меры безопасности. Способы тушения горящих твердых веществ, материалов и жидкостей, в том числе в резервуарах и емкостях. Применение воды. Особенности тушения пожара в электроустановках. Действия работников при возникновении пожара (задымлении). Планы эвакуации.

Литература

- Анухин В.И. Допуски и посадки. Выбор и расчет, указание на чертежах: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001.

- Кострицкий В. Г. и др. Контрольно-измерительные инструменты и приборы в машиностроении : Справочник.— К. : Техшка, 1986.

- Вышнепольский И.С. Техническое черчение (с элементами программированного обучения: Учебник для профессионально-технических училищ. -2-е изд., перераб. – М: Машиностроение, 1978.

- ИОТ 05090.13.2016	Общая инструкция по охране труда для работников ООО «ОСПАЗ».

- ИОТ 05090.05.2016	Инструкция по применению ключ-бирочной системы.

- ИОТ 05090.23.2016	Инструкция по охране труда для лиц, работающих на металлорежущем оборудовании (токарей, токарей-расточников, фрезеровщиков, строгальщиков, сверловщиков, долбежников, зуборезчиков, операторов станков с ЧПУ).

Программа разработана:

Инженер-технолог                                                                      О.В. Желанова

Согласовано:

Начальник ремонтно-механического цеха                               С.И. Подрезов

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2019 г

Приказ/распоряжение от                    №

Рабочая программа к образовательной программе профессионального обучения повышения квалификации по профессии

токарь 5 разряда

(код профессии - 19149)

по «Специальному курсу»

г. Орёл

2019 г.

Технология обработки фасонных поверхностей

Общие сведения о фасонных поверхностях. Способы обработки фасонных поверхностей на токарных станках.

Инструмент, используемый при обработке фасонных поверхностей. Резцы, используемые при обработке галтелей и канавок. Виды фасонных резцов. Затачивание фасонных резцов.

Подготовка заготовки для обработки фасонной поверхности. Обработка фасонных поверхностей способом сочетания двух подач. Обработка фасонных поверхностей по копиру. Обработка фасонной поверхности фасонными резцами. Смазочно-охлаждающей жидкости при фасонной обработке стали. Обработка сферических поверхностей с помощью специальных приспособлений.

Виды дефектов фасонной поверхности. Контроль фасонной поверхности.

Нарезание многозаходной резьбы

Определение многозаходной резьбы. Определение хода и шага резьбы. Отличие однозаходной резьбы от многозаходной резьбы. Способ деления заготовки по шагу. Деление заготовки по числу заходов резьбы с помощью поводкой планшайбы с пазами. Деление многозаходной резьбы на заходы с помощью сменных зубчатых колес. Деление на число заходов при помощи специального делительного устройства расположенного на конце шпинделя токарного станка.

Нарезание червяков

Виды червяков: цилиндрические и глобоидные. Разновидности цилиндрического червяка: винтовой, или архимедов, червяк; эвольвентный червяк; конволютный червяк.

Технология нарезания различных видов червяков.

Литература

- Багдасарова Т.А. Токарь-универсал: Учеб. пособие для нач. проф. образования . - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2005.

- Слепинин В.А. Руководство для обучения токарей по металлу: Учеб. пособие для средн. проф.-техн. училищ. — Изд. 6-е, стереотип. — М., Высш. шк., 1987.

Программа разработана:

Инженер-технолог                                                                      О.В. Желанова

Согласовано:

Начальник ремонтно-механического цеха                               С.И. Подрезов

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2019 г

Приказ/распоряжение от                  №

Рабочая программа к образовательной программе профессионального обучения повышения квалификации по профессии

токарь 5 разряда

(код профессии - 19149)

по «Производственному курсу»

г. Орёл

2019 г.

Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность. Инструктаж по безопасности труда.

Требования безопасности труда. Причины травматизма. Виды травматизма.

Меры предупреждения травматизма. Основные правила и инструкции по безопасности труда  и  их  выполнение.  Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарных станках.

Пожарная безопасность. Причины предупреждения пожаров. Правила поведения при пожаре. Порядок вызова пожарной команды. Правила  пользования  первичными средствами   пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей и пожарных кранов. Оказание первой помощи при ожогах.

Электробезопасность. Правила пользования электронагревательный приборами, электроинструментом: отключение  электросети. Порядок проведения инструктажа по безопасности труда.

Освоение приемов обработки на токарных станках

Освоение технологии обработки фасонных деталей. Затачивание фасонных резцов. Освоение приемов нарезания многозаходной резьбы резцом. Освоение технология нарезания различных видов червяков.

Самостоятельное выполнение работ токаря 5 разряда

Самостоятельное выполнение /под руководством инструктора производственного обучения всего комплекса работ, предусмотренных квалификационной характеристикой токаря 5 разряда.

Квалификационная  пробная  работа.

Литература

- Багдасарова Т.А. Токарь-универсал: Учеб. пособие для нач. проф. образования . - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2005.

- Слепинин В.А. Руководство для обучения токарей по металлу: Учеб. пособие для средн. проф.-техн. училищ. — Изд. 6-е, стереотип. — М., Высш. шк., 1987.

Программа разработана:

Инженер-технолог                                                                      О.В. Желанова

Согласовано:

Начальник ремонтно-механического цеха                               С.И. Подрезов

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская