Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2018г.

Приказ/распоряжение от                   №

Образовательная программа профессионального обучения повышения квалификации по профессии фрезеровщик 4 разряда

(код профессии - 19479)

Управление по персоналу

2018 г.

# Пояснительная  записка

Учебная программа предназначена  для повышения квалификации рабочих по  профессии фрезеровщик 4 разряда. Сборник программ содержит квалификационную характеристику, учебный план, тематические планы и программу производственного обучения, специальных и общетехнических предметов. Квалификационная характеристика составлена в соответствии с ЕТКС  и  содержит требования к основным знаниям, умениям, навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии и квалификации.

Продолжительность обучения составляет 1 месяц в количестве 164 часов.

Учебный план и программа разработаны с учетом теоретических знаний и навыков рабочих кадров, имеющих среднее / общее образование.

Программа теоретического обучения предусматривает изучение теоретических сведений, необходимых  волочильщику для практической работы и расширения технического кругозора. Для проведения теоретического обучения должны быть привлечены высококвалифицированные специалисты, имеющие  высшее или среднее специальное образование, стаж работы по специальности не менее 3-х лет. Изложение учебного материала необходимо иллюстрировать примерами из производственной практики участков, где будут работать обучаемые и вести в соответствии с действующими инструкциями. Теоретическое обучение проводится в учебных классах.

Программа производственного обучения рассчитана  на подготовку рабочих непосредственно на рабочих местах. В качестве инструкторов привлекаются высококвалифицированные рабочие или мастера, имеющие стаж работы по данной профессии не менее 3 лет, общее среднее или среднее специальное образование.

В процессе выполнения обучающимися учебно-производственных заданий инструкторы должны систематически давать им необходимые разъяснения и указания, своевременно исправлять ошибки в их работе, прививать высокую культуру труда, навыки бережного обращения с оборудованием и инструментами, стремление изыскивать и использовать имеющиеся резервы экономии сырья, материалов, энергии и т.д.

Программы теоретического и производственного обучения необходимо систематически дополнять учебным материалом о новом оборудовании, современных технологических процессах и передовых приёмах и методах труда, которые начали внедряться в отечественную и зарубежную практику, исключить из них устаревшую терминологию и стандарты, заменяя их новыми.

К концу обучения каждый рабочий должен самостоятельно выполнять все виды работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. Квалификационная пробная работа проводится за счёт времени, выделенного на производственное обучение. К самостоятельному выполнению работ обучающиеся рабочие допускаются только после сдачи экзамена по безопасности труда. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается менять.

Цель обучения: обучение    рабочего персонала  с целью приобретения ими методов и навыков, необходимых для выполнения работы по профессии фрезеровщик.

Категория слушателей: рабочий персонал

Продолжительность обучения: 164 часов

Форма обучения: с отрывом от производства

Режим занятий: согласно календарному учебному графику

Учебный план теоретического обучения

| № п/п | Наименование курса | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система менеджмента качества | 8 |
| 2 | Общетехнический курс | 16 |
| 3 | Специальный курс | 48 |
| 4 | Производственный курс | 92 |
|  | Итого | 164 |
|  | Форма аттестации | Экзамен Оценка (по бальной шкале от 1 до 5) |

Учебно-тематический план теоретического обучения

| № п/п | Наименование курса | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система менеджмента качества |  |
| 1.1 | Введение. Международные стандарта ИСО серии 9000 | 1 |
| 1.2 | Основные принципы и термины менеджмента качества | 1 |
| 1.3 | Требования ИСО 9001 | 2 |
| 1.4 | Аудит: понятие, виды аудита, участники аудита | 2 |
| 1.5 | Сертификация систем менеджмента качества | 2 |
| 2 | Общетехнический курс |  |
| 2.1 | Допуски и технические измерения. Рабочий и мерительный инструмент | 4 |
| 2.2 | Основы технического черчения | 4 |
| 2.3 | Охрана труда и промышленная безопасность | 8 |
| 3 | Специальный курс |  |
| 3.1 | Кинематические схемы, наладка и правила проверки на точность фрезерных станков | 8 |
| 3.2 | Фрезерование фасонных поверхностей | 16 |
| 3.3 | Фрезерованием плоскостей набором фрез | 8 |
| 3.4 | Фрезерование деталей, имеющих сопряженные плоскости | 8 |
| 3.5 | Фрезерование фасонных канавок и специальных пазов | 8 |
| 4 | Производственный курс |  |
| 5.1 | Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность. Инструктаж по безопасности труда. | 8 |
| 5.3 | Освоение приемов обработки на фрезерных станках | 32 |
| 5.4 | Самостоятельное выполнение работ фрезеровщика 4 разряда | 44 |
| 5.5 | Квалификационная пробная работа. | 8 |
|  | Итого | 164 |
|  | Форма промежуточной аттестации | Экзамен |
|  | Форма итоговой аттестации | Оценка (по бальной шкале от 1 до 5) |

# Квалификационная  характеристика

## Профессия-фрезеровщик

Квалификация - 4 разряд

Должен уметь:

-читать и применять техническую документацию на детали с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам;

-выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать универсальные и специальные приспособления;

-выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать режущие инструменты, обеспечивающие изготовление деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам;

-определять степень износа режущих инструментов;

-производить настройку фрезерных станков в соответствии с технологической картой для обработки поверхностей заготовки с точностью по 7 - 10 квалитетам;

-выполнять регулировку и настройку режущих инструментов и инструментальных приспособлений;

-устанавливать и закреплять заготовки с выверкой в двух плоскостях;

-выполнять фрезерную обработку заготовок деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам на фрезерных станках в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом;

-выполнять необходимые расчеты и фрезерование однозаходных резьб и спиралей;

-выполнять одновременную обработку нескольких деталей или одновременную многостороннюю обработку одной детали набором специальных фрез;

-выполнять фрезерование зубьев 9 степени точности в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом;

-выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при фрезеровании поверхностей заготовок деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам;

-проверять исправность и работоспособность фрезерных станков;

-выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию фрезерных станков;

-выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика;

-применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках;

-определять визуально явные дефекты обработанных поверхностей;

-выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам;

-выполнять измерения деталей контрольно-измерительными инструментами, обеспечивающими погрешность измерения не ниже 0,001 мм, в соответствии с технологической документацией;

-выбирать вид калибра;

-выполнять контроль при помощи калибров;

-выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения деталей зубчатых передач 9 степени точности;

-выполнять контроль деталей зубчатых передач 9 степени точности;

-выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности;

-определять шероховатость обработанных поверхностей.

Должен знать:

-основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы;

-правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы;

-система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости;

-обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей;

-виды и содержание технологической документации, используемой в организации;

-устройство, назначение, правила и условия применения универсальных и специальных приспособлений, используемых для обработки деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам;

-установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ;

-способы выполнения эскизов специальной оснастки и инструмента;

-основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов;

-конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих инструментов, обеспечивающих изготовление деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам;

-приемы и правила установки режущих инструментов на фрезерных станках;

-основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы;

-критерии износа режущих инструментов;

-устройство и правила использования фрезерных станков;

-последовательность и содержание настройки фрезерных станков;

-способы и приемы регулировки и настройки режущих инструментов и инструментальных приспособлений для выполнения работ требуемой сложности;

-правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой в двух плоскостях;

-органы управления фрезерных станков;

-способы и приемы фрезерования поверхностей заготовок деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам на фрезерных станках

-назначение и свойства смазочно-охлаждающих жидкостей, применяемых при фрезеровании;

-основные виды брака при фрезеровании поверхностей заготовок деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам, его причины и способы предупреждения и устранения;

-последовательность расчетов, необходимых для нарезания однозаходных резьб и спиралей;

-правила и приемы фрезерования однозаходных резьб и спиралей и настройки станка;

-способы и приемы одновременной многосторонней обработки одной детали набором специальных фрез;

-порядок проверки исправности и работоспособности фрезерных станков;

-состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков;

-состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на рабочем месте фрезеровщика;

-требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении фрезерных работ;

-опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности;

-виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных станках;

-виды дефектов обработанных поверхностей;

-способы определения дефектов поверхности;

-основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы;

-виды и области применения контрольно-измерительных приборов;

-способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей фрезерованных деталей;

-устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных инструментами, обеспечивающими погрешность измерения не ниже 0,001 мм;

-виды и области применения калибров;

-устройство и правила использования калибров;

-приемы работы с калибрами;

-виды и области применения контрольно-измерительных инструментов для измерения деталей зубчатых передач;

-приемы работы с контрольно-измерительными инструментами для измерения деталей зубчатых передач 9 степени точности;

-способы определения шероховатости поверхностей;

-установленный порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных инструментов и приспособлений, необходимых для выполнения работ;

-устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля шероховатости поверхностей;

-приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности.

Условия реализации программы

- Кадровые условия: для проведения теоретического обучения привлекаются высококвалифицированные специалисты, имеющие  высшее или среднее специальное образование, стаж работы по специальности не менее 3-х лет.

- Материально-технические условия: магнитная доска, флип-чат, телевизор, проектор, стол учебный, стул, компьютер, ноутбук, стул для преподавателя.

Библиотечные ресурсы

- ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

- ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.

- Анухин В.И. Допуски и посадки. Выбор и расчет, указание на чертежах: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001.

- Кострицкий В. Г. и др. Контрольно-измерительные инструменты и приборы в машиностроении : Справочник.— К. : Техшка, 1986.

- Вышнепольский И.С. Техническое черчение (с элементами программированного обучения: Учебник для профессионально-технических училищ. -2-е изд., перераб. – М: Машиностроение, 1978.

- ИОТ 05090.13.2016 Общая инструкция по охране труда для работников ООО «ОСПАЗ».

- ИОТ 05090.05.2016 Инструкция по применению ключ-бирочной системы.

- ИОТ 05090.23.2016	Инструкция по охране труда для лиц, работающих на металлорежущем оборудовании (токарей, токарей-расточников, фрезеровщиков, строгальщиков, сверловщиков, долбежников, зуборезчиков, операторов станков с ЧПУ).

- Вереина Л.И. Выполнение работ по профессии «Фрезеровщик»: Пособие по учебной практике: учеб пособие для студ. учреждений сред. проф. образования — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2016.

- Банников Е.А. Справочник фрезеровщика - Ростов н/Д.: Феникс, 2005.

- Барбашов Ф.А. Фрезерное дело. Учебное пособие для сред. проф.-техн. училищ. Изд. 2-е М.,«Высш. школа», 1975

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

# УТВЕРЖДАЮ:

# Председатель квалификационной комиссии

# Начальник Ремонтно-механического цеха

___________________ О.А. Сорокин

«_____» _______________ 2018 г.

# Экзаменационные билеты

Для образовательной программы профессионального обучения повышения квалификации по профессии фрезеровщик (4 разряд)

(код профессии - 19479)

Согласовано:                                                                 Билеты  разработал:

Менеджер по подбору и обучению			   Инженер-технолог РМЦ

____________   Л. М. Музалевская                              ___________   О.В. Желанова

« ….. » ………….2018 г.			 	               « ….. » ………….2018 г

Управление по персоналу

2018 г.

# Билет №1

1. Кинематическая схема фрезерного станка.

2. Виды и причины брака при фрезеровании Т-образных пазов.

3. Подготовка рабочего места к работе.

4. Система менеджмента качества - это?

# Билет №2

# 1. Методы наладки фрезерных станков.

# 2. Фрезерование пазов типа «ласточкин хвост».

# 3. Содержание инструкции по охране труда по специальности.

# 4. В каком документе сформулированы задачи в области качества на предприятии?

# Билет №3

1. Проверка фрезерного станка на точность.

2. Виды и причины брака при фрезеровании пазов типа «ласточкин хвост».

3. Общие требования пожарной безопасности по предотвращению пожаров на производстве.

4. Какие документы составляют основу системы менеджмента качества?

# Билет №4

1. Общие сведения о фасонных поверхностях.

2. Подналадка фрезерного станка.

3. Правила внутреннего трудового распорядка. Основные обязанности рабочих.

4. Какие проводятся проверки для подтверждения соответствия системы менеджмента качества предприятия?

# Билет №5

1. Фрезерование фасонных поверхностей комбинированием двух подач.

2. Требования, предъявляемые к точности обработки сопряженных плоскостей.

3. Требования безопасности, предъявляемые к складированию материалов на производстве.

4. Возможно ли применение на рабочем месте устаревшей или не учтенной документации?

Билет №6

1. Фрезерование фасонных поверхностей по накладным копирам.

2. Фрезерование прямоугольного бруска.

3. Мероприятия по обеспечению безопасности производства работ грузоподъемными механизмами.

4. Идентификация и прослеживаемость продукции.

Билет №7

1. Фрезерование фасонных поверхностей на круглых поворотных столах.

2. Фрезерование квадратов на цилиндрических хвостовиках.

3. Средства индивидуальной защиты работников, порядок обеспечения и нормы выдачи.

4. Где должна находиться несоответствующая продукция?

Билет №8

1. Фрезерования фасонных поверхностей одной фасонной фрезой или набором фасонных фрез.

2. Фрезерование шестигранников на цилиндрических хвостовиках.

3. Основные меры защиты работников от действия электрического тока.

4. Стандарт предприятия системы менеджмента качества - это?

Билет №9

1. Виды брака при фрезеровании фасонных поверхностей.

2. Порядок первоначальной наладки фрезерного станка.

3. Ответственность за несоблюдение требований правил, инструкций по охране труда.

4. Система менеджмента качества - это?

Билет №10

1. Фрезерованием плоскостей набором фрез.

2. Контроль готовых деталей, имеющих сопряженные плоскости.

3. Правила безопасности при хождении по территории завода и цеха.

4. В каком документе сформулированы задачи в области качества на предприятии?

Билет №11

1. Контроль правильности расположения фрез в наборе.

2. Классификация фасонных поверхностей.

3. Инструктаж по безопасности труда, порядок проведения и оформления.

4. Какие документы составляют основу системы менеджмента качества?

Билет №12

1. Виды фасонных канавок.

2. Классификация наборов фрез по виду обрабатываемого профиля.

3. Шум. Методы борьбы с шумом.

4. Какие проводятся проверки для подтверждения соответствия системы менеджмента качества предприятия?

Билет №13

1. Фрезы для фрезерования фасонных канавок.

2. Область применения специальных пазов в машиностроении.

3. Вибрация. Общие требования к защите от воздействия вибрации.

4. Идентификация и прослеживаемость продукции.

Билет №14

1. Общие сведения о специальных пазах.

2. Классы точности. Обозначение допусков и посадок на чертежах.

3. Оказание первой доврачебной помощи при поражении работника электротокам.

4. Где должна находиться несоответствующая продукция?

Билет №15

1. Фрезерование Т-образных пазов.

2. Шероховатость поверхностей. Классы шероховатости поверхностей.

3. Оказание первой доврачебной помощи при переломах костей конечностей.

4. Стандарт предприятия системы менеджмента качества - это?

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2018 г

Приказ/распоряжение от                    №

Рабочая программа к образовательной программе профессионального обучения повышения квалификации по профессии

фрезеровщик 4 разряда

(код профессии - 19479)

по «Системе менеджмента качества»

г. Орёл

2018 г.

Введение. Международные стандарта ИСО серии 9000

Что такое Международная организация по стандартизации (ИСО). Период основания. Основные задачи технических комитетов.

Этапы развития систем менеджмента качества.

Цели разработки стандартов и создания системы менеджмента качества.

Семейство стандартов ИСО 9000. Применение и назначение стандартов семейства ИСО 9000. Состав семейства ИСО 9000:

- ИСО 9000:2005;

- ИСО 9001:2008;

- ИСО 9004:2009;

- ИСО 19011:2011.

Основные принципы и термины менеджмента качества

Восемь принципов менеджмента качества. Назначение принципов менеджмента качества.

1. Ориентация на потребителя.

2. Роль руководства.

3. Вовлечение работников.

4. Процессный подход.

5. Системный подход к менеджменту.

6. Постоянное улучшение.

7. Принятие решения, основанное на фактах.

8. Взаимовыгодное отношение с поставщиками.

Терминология ИСО 9000:2005. Основные термины: качество, система менеджмента качества, постоянное улучшение, политика в области качества, цели в области качества, аудит (проверка), несоответствие, корректирующее действие, сертификация.

Требования ИСО 9001

Что такое ИСО 9001:2008. Структура стандарта. Краткое содержание некоторых элементов ИСО 9001:2008, соответствующих профилю работы обучаемых.

Обязательная документация, требуемая стандартом. Что такое Бизнес-модель предприятия. Ее назначение. Карта процесса. Применение карт процесса. Политика в области качества. Ее назначение. Цели в области качества предприятия. Отличия целей в области качества предприятия, от целей в области качества подразделения. Вклад персонала в достижение целей в области качества. Удовлетворенность потребителя.

Аудит: понятие, виды аудита, участники аудита

История термина «Аудит». Определение аудита. Классификация аудитов. Виды аудитов. Назначение аудита СМК. Объект аудита СМК. Нормативная основа аудита СМК. Примеры аудитов СМК.

Назначение аудита процесса (технологии). Объект аудита процесса. Нормативная основа аудита процесса. Примеры аудитов процесса.

Назначение аудита продукции (услуги). Объект аудита продукции. Нормативная основа аудита продукции. Примеры аудитов продукции.

Что такое внутренний аудит (первой стороной). Его назначение. Состав аудиторов при проведении внутренних аудитов.

Что такое внешний аудит. «Аудиты второй стороной». «Аудиты третьей стороной». Требования к организациям, проводящим внешний аудит.

Участники аудита. Определения терминов - аудитор, главный аудитор, заказчик аудита, проверяемое подразделение/организация.

Сертификация систем менеджмента качества

Определение сертификации. На соответствие чему проводится сертификация. Кто устанавливает соответствие.

Орган по сертификации ОАО «Северсталь-метиз». Документ, выдаваемый после проведения сертификации. Срок выдачи документа (сертификата). Подтверждение действия сертификата, его продление. Виды сертификации. Периодичность проведения сертификации (в зависимости от вида сертификации). 	Возможность организации после проведения сертификации. 	Положительные стороны при получении сертификата.

Литература

- ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

- ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.

Программа разработана:

Инженер-технолог                                                                      О.В. Желанова

Согласовано:

Начальник ремонтно-механического цеха                               О.А. Сорокин

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2018 г

Приказ/распоряжение от                    №

Рабочая программа к образовательной программе профессионального обучения повышения квалификации по профессии

фрезеровщик 4 разряда

(код профессии - 19479)

по «Общетехническому курсу»

г. Орёл

2018 г.

Допуски и технические измерения. Рабочий и мерительный инструмент

Понятие о взаимозаменяемости деталей. Стандартизация и нормализация деталей.

Свободные и сопрягаемые размеры. Точность обработки. Номинальный, действительный и предельный размеры. Допуск, его назначение и определение. Определение предельных размеров и допусков. Классы точности и их применение. Зазоры и натяги. Посадки, их виды и назначение. Система отверстия и система вала. Таблица допусков. Обозначение допусков и посадок на чертежах. Шероховатость поверхностей. Классы шероховатости поверхностей.

Метрология и основные задачи, которые она решает. Основные группы средств измерений. Калибры и их характерные особенности. Шкала, отметка шкалы, указатель, цена деления шкалы, пределы показания шкалы. Чувствительность и порог чувствительности. Прямой и косвенный методы измерений. Погрешности метода измерений.

Средства для линейных измерений. Плоскопараллельные меры длины. Назначение концевых мер, классы точности, набор мер. Универсальные средства измерения.

Штангенциркуль. Приемы измерения указанным инструментом.

Микрометр, его устройство, точность измерения. Приемы измерения микрометром. Микрометрический нутромер и глубиномер, правила пользования ими.

Средства измерения плоских поверхностей: линейки лекальные, линейки с широкой поверхностью, поверочные плиты. Средства контроля и измерения шероховатости поверхностей.

Калибры для проверки длин, высот, уступов.

Выбор средства измерения. Основные факторы, определяющие выбор измерения. Таблица для выбора средств измерения.

Допуски и средства измерения углов и гладких конусов.

Правила пользования угольниками, угловыми мерами, угломерами и другим инструментом.

Допуски, посадки и средства измерения метрических резьб. Основные элементы метрической крепежной резьбы. Отклонения отдельных параметров резьбы и взаимосвязь между ними. Допуски метрических резьб. Степени точности резьбы и ряда отклонений. Калибры для контроля болтов и гаек. Микрометры со вставками метрические.

Допуски и средства измерения шпоночных и шлицевых соединений.

Основы технического черчения

Роль чертежа на производстве. Стандарты на чертежи, обязательность их применения.

Виды чертежей, формы, порядок чтения, линии чертежа. Основные сведения о размерах и их точности. Понятие о шероховатости поверхности.

Элементы геометрии в контурах плоских технических деталей. Приемы геометрических построений в черчении и при разметке. Сопряжения, применяемые при вычерчивании и разметке контуров технических деталей.

Основы проекционной графики. Прямоугольные проекции. Анализ проекций геометрических тел на три плоских проекции.

Назначение эскизов. Последовательность выполнения эскизов.

Сечение и разрезы. Правила их выполнения и обозначения. Частичные разрезы, половинчатые, сложные, правила выполнения.

Основные виды чертежей. Требования к чертежам. Условности и упрощения изображения деталей на чертежах. Нанесение размеров. Нанесемте и чтение обозначений шероховатости поверхностей, обозначение покрытий, термической и других видов обработки. Содержание и правила изложения технических требований в рабочих чертежах деталей. Изображение резьбы на чертежах. Изображение резьбового соединения в разрезе и изображение зубчатых колес, зубчатой передачи. Изображение пружины на чертеже.

Общие сведения о сборочных чертежах, содержание, спецификация, нанесение размеров, разделов. Последовательность чтения сборочных чертежей. Понятие о схемах. Классификация схем по видам. Таблицы к схемам.

Охрана труда и промышленная безопасность

Безопасность труда на производстве. Понятие о трудовой дисциплине. Правила внутреннего трудового распорядка. Обязанности работников по охране труда. Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей).

Политика в области охраны труда и промышленной безопасности компаний ОАО « Северсталь».

Ключевые правила безопасности. Ответственность за нарушение Ключевых правил безопасности.

Назначение и основное содержание технологических инструкций и инструкций по охране труда.

Требования охраны труда при нахождении на территории и в цехах ООО «ОСПАЗ».

Требования охраны труда при следовании  пешком. Требования охраны труда при следовании на транспортном средстве в качестве пассажира.

Требования, предъявляемые к ручному слесарному  инструменту (молотки, кувалды, гаечные ключи, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, кусачки, тиски).  Периодичность осмотра ручного инструмента.

Требования безопасности при переноске тяжестей в ручную, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов с помощью грузоподъемных машин и механизмов.

Бирочная система. Назначение и сущность бирочной системы. Основные виды используемых бирок, правила их хранения, использования и передачи при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте механизмов, укомплектованных ключ-бирками и жетон-бирками. Действия и ответственность персонала при утере жетон-бирки (ключ-бирки).

Производственная санитария и гигиена труда.  Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. Физиологические основы трудовой деятельности. Понятие об утомляемости и мерах борьбы с нею.

Шум и влияние его на организм человека. Методы и средства борьбы с шумом. Защита от него. Освещенность рабочих мест, нормы освещенности.

Правила личной гигиены работников.

Медицинское обслуживание работников ООО «ОСПАЗ», порядок проведения медицинских осмотров (предварительные, периодические, внеочередные).

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической чистки, сушки, ремонта и т.п. Порядок обеспечения дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой специальной одеждой и обувью.

Сигнальные цвета. Знаки безопасности. Знаки пожарной безопасности. Сигнальная разметка.

Средства коллективной защиты: от повышенной запыленности и загазованности воздуха, повышенного уровня шума и др.

Пожарная безопасность.	Причины возникновения пожаров  в ООО «ОСПАЗ» и меры по их профилактике. Классификация пожаров. Требования к содержанию территории и рабочих мест. Первичные средства пожаротушения, их классификация, размещение, назначение. Огнетушители, их классификация, применение, меры безопасности при эксплуатации. Пожарный инвентарь, применяемый при тушении пожаров (ящики с песком, ломы, лопаты, багры, топоры, ведра и др.). Пожарные краны и средства обеспечения их использования, порядок содержания, их применение. Покрывала для изоляции очага возгорания, их применение, меры безопасности. Способы тушения горящих твердых веществ, материалов и жидкостей, в том числе в резервуарах и емкостях. Применение воды. Особенности тушения пожара в электроустановках. Действия работников при возникновении пожара (задымлении). Планы эвакуации.

Литература

- Анухин В.И. Допуски и посадки. Выбор и расчет, указание на чертежах: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001.

- Кострицкий В. Г. и др. Контрольно-измерительные инструменты и приборы в машиностроении : Справочник.— К. : Техшка, 1986.

- Вышнепольский И.С. Техническое черчение (с элементами программированного обучения: Учебник для профессионально-технических училищ. -2-е изд., перераб. – М: Машиностроение, 1978.

- ИОТ 05090.13.2016	Общая инструкция по охране труда для работников ООО «ОСПАЗ».

- ИОТ 05090.05.2016	Инструкция по применению ключ-бирочной системы.

- ИОТ 05090.23.2016	Инструкция по охране труда для лиц, работающих на металлорежущем оборудовании (токарей, токарей-расточников, фрезеровщиков, строгальщиков, сверловщиков, долбежников, зуборезчиков, операторов станков с ЧПУ).

Программа разработана:

Инженер-технолог                                                                      О.В. Желанова

Согласовано:

Начальник ремонтно-механического цеха                               О.А. Сорокин

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2018 г

Приказ/распоряжение от                    №

Рабочая программа к образовательной программе профессионального обучения повышения квалификации по профессии

фрезеровщик 4 разряда

(код профессии - 19479)

по «Специальному курсу»

г. Орёл

2018 г.

Кинематические схемы, наладка и правила проверки на точность фрезерных станков

Понятие о кинематических схемах. Кинематическая цепь. Условные обозначения элементов на кинематических схемах станков. Основные движения станка.

Методы наладки станков. Комплекс работ по наладке станка. Первоначальная, текущая наладка и подналадка станка. Метод наладки по пробному рабочему ходу. Метод наладки по пробным деталям.	Метод наладки по первой готовой детали или эталону (шаблону). Порядок первоначальной наладки фрезерного станка.

Проверка станка на точность. Два способа проверки станка: на практическую и геометрическую точность. Точность формы и взаимного расположения отдельных узлов и деталей станка.

Фрезерование фасонных поверхностей

Общие сведения о фасонных поверхностях. Классификация фасонных поверхностей. Требования, предъявляемые к фасонным поверхностям. Фрезерование фасонных поверхностей комбинированием двух подач. Фрезерование концевой фрезой фасонной поверхности планки комбинированием двух подач. Фрезерование фасонных поверхностей по накладным копирам. Фрезерование фасонных поверхностей на круглых поворотных столах. Фрезерования фасонных поверхностей одной фасонной фрезой или набором фасонных фрез. Приемы фрезерования заготовок с выпуклыми и вогнутыми поверхностями. Виды брака при фрезеровании фасонных поверхностей.

Фрезерованием плоскостей набором фрез

Понятие набора фрез. Способы соединения фрез в наборе. Классификация наборов фрез по виду обрабатываемого профиля. Кольца используемые при сборке наборов фрез и регулировке размеров между фрезами на оправке. Контроль правильности расположения фрез в наборе.

Фрезерование деталей, имеющих сопряженные плоскости

Требования, предъявляемые к точности обработки сопряженных плоскостей. Примеры деталей с сопряженными плоскостями. Фрезерование прямоугольного бруска. Фрезерование квадратов и шестигранников на цилиндрических хвостовиках. Размеры для настройки станка при фрезеровании квадратов и шестигранников. Контроль готовых деталей, имеющих сопряженные плоскости.

Фрезерование фасонных канавок и специальных пазов

Виды фасонных канавок. Фрезы для фрезерования фасонных канавок.	Общие сведения о специальных пазах. Типы специальных пазов: Т-образные пазы и пазы типа «ласточкин хвост». Область применения специальных пазов в машиностроение. Основные размеры пазов. Требования предъявляемые к специальным пазам. Фрезерование Т-образных пазов. Виды и причины брака при фрезеровании Т-образных пазов. Фрезерование пазов типа «ласточкин хвост». Виды и причины брака при фрезеровании пазов типа «ласточкин хвост».

Литература

- Вереина Л.И. Выполнение работ по профессии «Фрезеровщик»: Пособие по учебной практике: учеб пособие для студ. учреждений сред. проф. образования — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2016.

- Банников Е.А. Справочник фрезеровщика - Ростов н/Д.: Феникс, 2005.

- Барбашов Ф.А. Фрезерное дело. Учебное пособие для сред. проф.-техн. училищ. Изд. 2-е М.,«Высш. школа», 1975

Программа разработана:

Инженер-технолог                                                                      О.В. Желанова

Согласовано:

Начальник ремонтно-механического цеха                               О.А. Сорокин

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е. И. Дутова

«_____»________________2018 г

Приказ/распоряжение от                  №

Рабочая программа к образовательной программе профессионального обучения повышения квалификации по профессии

фрезеровщик 4 разряда

(код профессии - 19479)

по «Производственному курсу»

г. Орёл

2018 г.

Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность. Инструктаж по безопасности труда.

Требования безопасности труда. Причины травматизма. Виды травматизма.

Меры предупреждения травматизма. Основные правила и инструкции по безопасности труда  и  их  выполнение.  Соблюдение правил безопасности труда при работе на строгальных станках.

Пожарная безопасность. Причины предупреждения пожаров. Правила поведения при пожаре. Порядок вызова пожарной команды. Правила  пользования  первичными средствами   пожаротушения. Устройство и применение огнетушителей и пожарных кранов. Оказание первой помощи при ожогах.

Электробезопасность. Правила пользования электронагревательный приборами, электроинструментом: отключение  электросети. Порядок проведения инструктажа по безопасности труда.

Освоение приемов обработки на фрезерных станках

Освоение приемов установки и выверки приспособления, режущего инструмента, установки и закрепления фрезы, установки и закрепления заготовки. Выбор режимов резания, методов фрезерования. Освоение приемов установки фрезы относительно габаритных размеров заготовки, установки глубины фрезерования. Освоение приемов фрезерования фасонных поверхностей и их контроль. Освоение приемов фрезерования плоскостей набором фрез. Освоение приемов фрезерования квадратов и шестигранников. Освоение приемов фрезерования фасонных канавок. Освоение приемов фрезерования специальных пазов: Т-образных пазов и пазов типа «ласточкин хвост».

Самостоятельное выполнение работ фрезеровщика 4 разряда

Самостоятельное выполнение /под руководством инструктора производственного обучения всего комплекса работ, предусмотренных квалификационной характеристикой фрезеровщика 4 разряда.

Квалификационная  пробная  работа.

Литература

- Вереина Л.И. Выполнение работ по профессии «Фрезеровщик»: Пособие по учебной практике: учеб пособие для студ. учреждений сред. проф. образования — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2016.

- Банников Е.А. Справочник фрезеровщика - Ростов н/Д.: Феникс, 2005.

- Барбашов Ф.А. Фрезерное дело. Учебное пособие для сред. проф.-техн. училищ. Изд. 2-е М.,«Высш. школа», 1975

Программа разработана:

Инженер-технолог                                                                      О.В. Желанова

Согласовано:

Начальник ремонтно-механического цеха                               О.А. Сорокин

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская