АО «Северсталь канаты»

Согласовано:                                                        		Утверждаю:

Начальник службы (главный метролог)               		Исполнительный директор

филиала «Волгоградский»

__________ Костин А.В.                                         		____________ Блинков Ю.Г.

(подпись)                      (Ф.И.О.)                                                                    (подпись)                  (Ф.И.О.)

«___»_____________2019г.                                        	«___»______________2019г.

(подпись)                      (Ф.И.О.)

Менеджер (отдела развития персонала)

АО «Северсталь Менеджмент»

_____________ Банькина А.В.

(подпись)                      (Ф.И.О.)

«___»______________2019г.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

# ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ№___

# «СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ»

Квалификация: 4-6 разряды

Код профессии: 18494

| Разработал: | Пастухова Т.Г., инженер по метрологии |
| --- | --- |
|  | (Ф.И.О.) (должность) |

г. Волгоград

2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа предназначены для переподготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике » 4-6-го разрядов.

В программу включены : требования к квалификации/ к результатам освоения программ, учебные планы для переподготовки и повышения квалификации слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике, календарные учебные графики, тематические планы производственного обучения; программы теоретического и производственного обучения, формы промежуточной и итоговой аттестации, текущего контроля освоения программы, список рекомендуемой литературы. Экономический курс изучается по отдельно издаваемой программе.

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с требованиями с профессиональным стандартом «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» (рег. номер 275, код 40.067, утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N 1117н) и адаптированы к условиям АО «Северсталь канаты».

Допускается вносить в квалификационные характеристики коррективы в части уточнения терминологии, оборудования и технологии в связи с введением новых ГОСТов, а также особенностей конкретного производства, для которого готовится рабочий.

Срок обучения при переподготовке рабочих установлен 3 месяца. На теоретическое обучение предусмотрено 104 часов, на производственное - 404 часов. При повышении квалификации на теоретическое обучение отводится 68 часов, на производственное – 272 часа.

Обучение по данной программе проводится в очно-заочной форме.

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего количества учебного времени. Программы теоретического и производственного обучения необходимо систематически дополнять материалом о новом оборудовании и современных технологиях, исключать устаревшие сведения.

Последовательность освоения курсов, предметов, тем теоретической части программы устанавливается следующим образом:

- в первую очередь, должен быть освоен «Общетехнический курс». Очерёдность освоения входящих в него предметов не устанавливается и может быть любой;

- далее – темы «Специального курса»;

- «Экономический курс» может быть освоен на любом этапе подготовки/переподготовки рабочих.

Программы тем «Охрана труда и промышленная безопасность» реализуются в рамках отдельных курсов «Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды». По результату их прохождения ставится отметка в зачетной книжке.

Производственное обучение организуется непосредственно на рабочих местах. К концу обучения рабочие должны выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, включающий в себя выполнение квалификационной (пробной) работы и экзамен по теоретическому курсу в объеме учебной программы. Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение. На квалификационный экзамен по теоретической части программы предусматривается 2 часа, с учетом времени на подготовку и сдачу экзамена.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ» 4 РАЗРЯДА

Требования к результатам освоения программ

Обучающийся, успешно освоивший основную программу профессионального обучения для подготовки и переподготовки рабочих по профессии «слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике » 4 разряда, должен обладать знаниями и умениями, необходимыми для выполнения следующих трудовых функций:

| №№ п/п | Наименование трудовой функции |
| --- | --- |
|  | Ремонт, регулировка, испытание и сдача магнитоэлектрических, электромагнитных, физико-механических и теплоизмерительных приборов и механизмов. |
|  | Монтаж простых схем соединений. |

и компетенцией: соблюдение требований правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, экологической безопасности.

По завершении обучения по программе обучающийся должен уметь:

- Ремонт, регулировка, испытание и сдача простых, магнитоэлектрических, электромагнитных, физико-механических и теплоизмерительных приборов и механизмов.

- Слесарная обработка деталей по 12-14-му квалитетам (5-7-му классу точности).

- Определение причин и устранение неисправностей простых приборов.

- Монтаж простых схем соединений.

- Защитная смазка деталей.

- Рациональная организация своего рабочего места.

По завершении обучения по программе обучающийся должен знать:

- Устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых приборов, механизмов, а также способы их наладки/регулировки.

- Схемы простых специальных регулировочных установок.

- Основные свойства токопроводящих и изоляционных материалов и способы измерения сопротивлений в различных звеньях цепи.

- Назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента.

- Основные сведения о допусках и посадках, квалитетах (классах точности) и параметрах шероховатости (классах чистоты обработки).

- Правила вычисления абсолютной и относительной погрешности приборов .

- Сорта и виды антикоррозионных масел и смазок, наименование и маркировку обрабатываемых материалов.

- Основы электротехники в объеме выполняемой работы .

- Правила чтения чертежей и схем;

- Звуковую и световую сигнализации

- Автоматическую отсечку газопотребляющих агрегатов в аварийных ситуациях.

- Производственную инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка. Инструкции по охране труда по профессии и соответствующим видам работ.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для переподготовки рабочих по профессии

«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике » 4 разряда

| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Кол-во часов 4 разряд | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теоретическое обучение | 104 |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |
| 1 | Сведения из электротехники | 2 | Зачет |
| 2 | Допуски и технические измерения | 2 | Зачет |
| 3 | Чтение чертежей | 2 | Зачет |
| 4 | Материаловедение | 2 | Зачет |
| 5 | Специальный курс |  | Зачет |
| 5.1 | Введение | 1 |  |
| 5.2 | Охрана труда | 20 | Зачет |
| 5.3 | Техническое обслуживание и ремонт контрольно- измерительных приборов и автоматики | 55 |  |
| 6 | Экономический курс | 4 | Зачет |
| 7 | Система менеджмента качества | 4 | Зачет |
| 8 | Инструменты Бизнес-системы | 12 | Зачет |
|  | Производственное обучение | 404 |  |
|  | Квалификационный экзамен | 2 |  |
|  | Итого: | 510 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ» 4 разряда

| №№ п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Недели | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |  |
|  | Теоретическое обучение |  |  |  |  |  |  | 104 |
|  | Общетехнический курс |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сведения из электротехники | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 2. | Допуски и технические измерения | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 3. | Чтение чертежей | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 4. | Материаловедение | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 5. | Специальный курс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Введение | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Охрана труда и промышленная безопасность | 10 | 10 |  |  |  |  | 20 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт контрольно- измерительных приборов и автоматики | 13 | 13 | 29 |  |  |  | 55 |
| 6. | Экономический курс | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 |
| 7. | Система менеджмента качества | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 |
| 8. | Инструменты Бизнес-системы | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 |
|  | Производственное обучение | 13 | 22 | 70 | 99 | 99 | 101 | 404 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Итого: | 55 | 55 | 99 | 99 | 99 | 103 | 510 |

ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1  Сведения из электротехники

Электрический ток, сущность, действие, сила и напряжение. Единицы измерения. Напряжение, работа и мощность постоянного тока. Получение трехфазного тока. Мощность переменного тока.  Электрооборудование. Классификация электродвигателей, применяемых в качестве электропривода технологического оборудования. Наждачные точила с электроприводом. Электроинструмент. Электролебедки. Распределительные щитки. Электроизмерительные приборы. Назначение, принцип действия.

2  Допуски и технические измерения

Виды погрешностей, неизбежные при изготовлении деталей. Номинальный размер. Погрешности размера. Отклонения. Обозначение номинальных размеров и предельных отклонений на чертежах. Методы измерения, инструмент для измерения. Чувствительность измерительных приборов. Погрешность при измерении.

3  Чтение чертежей

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эскизы. Последовательность работы при снятии эскизов с натуры. Обмеры деталей. Нанесение размеров. Разрезы и сечения. Разрезы поперечные и продольные. Схемы. Обозначение резьбы крепежных деталей, трубных соединений, зубчатых колес, пружины; шпоночных и шлицевых соединений, сварочных соединений; шероховатости, чистота обработки поверхностей. Чтение чертежей и схем. Монтажные и строительные чертежи. Схемы газопроводов и газовых коммуникаций. Условные обозначения запорной, регулирующей и предохранительной арматуры.

4 Материаловедение

Характеристика материалов, применяемых при эксплуатации и ремонте оборудования. Металлы и их сплавы. Их основные свойства. Влияние содержания углерода на свойства металлов и сплавов. Классификация сталей и чугунов по химическому составу, способам выплавки и применению. Маркировка сталей. Сертификаты и их содержание. Прокатные стали. Профили прокатных сталей. Сортамент проката. Сортамент труб, применяемых в газовой промышленности. Цветные металлы и сплавы. Область применения. Коррозия металлов и сплавов. Причины возникновения коррозии. Меры по предохранению металлов от коррозии. Прокладочные и уплотнительные материалы, разрешенные для использования на газопроводах и газовом оборудовании. Абразивные материалы. Шлифовальные круги и приспособления. Смазочные и обтирочные материалы, их свойства. Выбор смазочных материалов. Лакокрасочные материалы, их назначение и применение.

Тематический план и программа предмета

### "Специальный курс"

| № | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Введение | 1 |
| 5.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 20 |
| 5.3 | Контрольно- измерительные приборы и автоматические устройства. Автоматика регулирования и безопасности | 8 |
| 5.4 | Техническое обслуживание контрольно- измерительных приборов и автоматики | 11 |
| 5.5 | Ремонт контрольно–измерительных приборов и автоматики | 12 |
| 5.6 | Технология наладки приборов | 8 |
| Итого | 60 |

Программа предмета

5.1 Введение

Роль автоматизации технологических процессов как средства контроля и стабилизации технологических параметров, а также обеспечения безопасной работы технологического оборудования. Ознакомление с программой спецкурса.

5.2 Охрана труда и промышленная безопасность

Законодательство об охране труда в Российской Федерации. Требования международного стандарта OHSAS 18001:2007

Понятие об охране труда как системе государственных мер и гарантий по обеспечению безопасных и здоровых условий труда, правовой защиты работников.

Основные принципы государственной политики в области охраны труда. Правила по охране труда, обязательные для администрации предприятий. Требования законодательства к проведению инструктажей по безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. Виды инструктажей. Требования к инструкциям по охране труда, контроль их выполнения.

Обязанности администрации по расследованию и учету несчастных случаев. Порядок выдачи спецодежды, средств индивидуальной защиты, мыла и обезвреживающих веществ. Медицинские осмотры работников предприятия. Перевод на более легкую работу, оплата труда таких работников. Материальная ответственность предприятий за ущерб, причиненный работникам повреждением их здоровья.

Надзор и контроль соблюдения законодательства об охране труда (государственный и внутриведомственный). Функции надзорных и контролирующих органов. Системы стандартов по безопасности труда (ССБТ).

Требования международного стандарта OHSAS 18001:2007. Элементы OHSAS 18001:2007. Общие требования к управлению промышленной безопасностью и охраной труда в организациях. Требования к СУПБ и ОТ. Предпосылки создания СУПБ и ОТ. Принципы управления промышленной безопасностью и охраной труда в ПАО «Северсталь». Оценка рисков, как основная составляющая СУПБ и ОТ. Способы снижения рисков.

Безопасность труда.

Понятие о единой системе работы по охране труда в ПАО "Северcталь". Обязанности рабочих по обеспечению безопасных условий труда.

Порядок обучения и допуска рабочих к самостоятельной работе. Понятие о производственном травматизме и профзаболеваниях. Абсолютные и относительные показатели травматизма: количество несчастных случаев и дней нетрудоспособности, вызываемых ими, коэффициент частоты травм с утратой трудоспособности - LTIFR.

Порядок расследования несчастных случаев, мероприятия по их предотвращению. Основные причины несчастных случаев на производстве.

Классификация опасных и вредных производственных факторов (физические, химические, биологические, психофизиологические). Опасные и вредные производственные факторы для монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций.

Огнеопасность и токсичность веществ. Действие вредных веществ на организм человека.

Технические средства безопасности (ограничительные, блокирующие и предохранительные устройства, средства сигнализации). Знаки безопасности и их назначение. Телефоны экстренных служб.

Требования Общей инструкции по охране труда для лиц, участвующих в производственной деятельности. Требования инструкции по охране труда для монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций. Меры безопасности при работе на высоте, при подъеме и перемещении тяжестей, работе с ручным слесарным,  электро - пневмоинструментом. Меры безопасности при работе с электросварщиком и газорезчиком. Меры безопасности при работе монтажным пистолетом.

Назначение, сущность и порядок применения бирочной системы.

Безопасные приемы выполнения погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования строительных конструкций. Меры безопасности при работе со строительными машинами и оборудованием.

Меры безопасности при подготовке конструкций к монтажу.

Правила газобезопасности. Свойства горючих газов (жидкостей), продуктов разделения воздуха, их воздействие на организм человека. Признаки отравления газами, оказание первой помощи при отравлении газами. Индивидуальные защитные средства органов дыхания и правила пользования ими.   Газоопасные места и работы в цехах ПАО "Северсталь". Правила выполнения газоопасных работ. Требования наряд-допускной системы по работе в газоопасных местах. Организационно - технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ. Меры безопасности при выполнении работ в газоопасных местах I, II, III, IV группы.

Электробезопасность.

Понятие электробезопасности. Группы по электробезопасности. Понятие электротехнологического и электротехнического персонала. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим током, характер их воздействия в зависимости от величины тока. Условия, при которых возникает опасность поражения человека электрическим током. Классификация помещений по электробезопасности. Понятие о шаговом напряжении. Ограждение и изоляция токоведущих частей, заземление электрооборудования. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Первая помощь при поражении электрическим током.

Пожарная безопасность.

Основные положения Правил пожарной безопасности на предприятиях черной металлургии.

Основные причины возникновения пожаров в ПАО "Северсталь". Правила безопасности при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и материалами, при проведении огневых работ.

Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений, особенности ведения работ в них. Требования к содержанию территории и рабочих мест. Самовозгорание веществ и материалов. Основные условия горения веществ. Правила хранения и транспортировки горюче – смазочных и изоляционных материалов.

Хранение обтирочного материала. Контроль за исправностью электропроводки.

Способы тушения горящих веществ, материалов, огнеопасных жидкостей. Применение воды. Газообразные и порошкообразные средства пожаротушения. Типы и принцип действия огнетушителей (порошковые, углекислотные). Особенности тушения возгорания в электроустановках.

Первичные средства пожаротушения (ящики с песком, ломы, лопаты, ведра, кошма, ПК, багры и т.д.).

Сведения об установках автоматического пожаротушения.

Государственный пожарный надзор, добровольные пожарные дружины, их организация и задачи.

Действия работников при возникновении пожара (задымлении).

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма.

Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. Физиологические основы трудовой деятельности. Понятие об утомляемости и мерах борьбы с нею.

Санитарные требования по устройству и содержанию территории предприятий, производственных и вспомогательных помещений.

Метеорологические факторы производственной среды и их составляющие: температура и влажность воздуха, тепловая радиация, атмосферное давление и другие.

Нормы температуры, влажности, скорости движения воздуха, регламентируемые санитарными нормами для промышленных предприятий. Мероприятия по снижению запыленности рабочих мест.

Технические и гигиенические мероприятия для предотвращения неблагоприятного воздействия метеорологических и производственных факторов. Требования к вентиляции.

Требования к спецодежде, обуви, индивидуальным средствам защиты. Порядок их выдачи и замены. Нормы выдачи.

Освещенность рабочих мест, нормы освещенности.

Основные нормы по размещению санитарно-бытовых помещений.

Требования, предъявляемые к обеспечению работающих питьевой водой.

Правила личной гигиены работников. Нормы выдачи моющих средств.

Медицинское обслуживание работников ПАО «Северсталь». Порядок профилактических осмотров, обязательное медицинское страхование.

Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма. 	Краткая санитарно-гигиеническая характеристика условий труда на предприятии. Основные меры профилактики, влияние опасных и вредных производственных факторов на здоровье работников.

Оказание первой доврачебной помощи.

Понятие первой доврачебной помощи, её срочность. Оценка состояния пострадавшего. Последовательность оказания первой помощи. Назначение основных медикаментов и медицинских средств аптечки.

Понятие клинической смерти. Реанимация пострадавшего: искусственное дыхание в сочетании с закрытым (непрямым) массажем сердца.

Первая помощь пострадавшему от электрического тока в зависимости от оценки его состояния.

Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Виды кровотечений, способы остановки кровотечений.

Классификация термических (электрических) ожогов по степеням. Правила оказания первой помощи при термических (электрических) ожогах. Первая помощь при химических ожогах.

Правила оказания первой помощи при обморожении и переохлаждении организма.

Правила оказания первой помощи при повреждении головы, позвоночника, переломах костей таза, ключиц, ребер и конечностей, при ушибах, вывихах и растяжениях связок. Иммобилизация травмированных конечностей.

Правила оказания первой помощи при попадании инородных тел под кожу, в глаза и дыхательные пути.

Первая помощь при обмороках, тепловом и солнечном ударах.

Правила переноски и транспортировки пострадавших с учетом тяжести травм (заболеваний).

5.3  Контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства. Автоматика регулирования и безопасности.

Классификация контрольно-измерительных приборов по назначению: для измерения давления, температуры, расхода жидкости и газов, по воспроизведению значения измеряемой величины: показывающие, регистрирующие, цифровые, комбинированные.

Основные понятия метрологии: термины и определения, единицы физических величин (основные единицы); погрешности измерений и измерительных приборов; надежность приборов.

Единицы измерения температуры, давления, расхода. Классификация приборов по точности измерений. Технические требования, предъявляемые к измерительным приборам. Понятие об измерительных преобразователях электрических и неэлектрических величин.

Приборы для измерения температур. Общие понятия, методы измерения температур и классификация приборов. Устройство, принцип действия, применение термометров расширения, манометрических термометров, термопреобразователей сопротивления, термоэлектрических преобразователей.

Вторичные приборы (милливольтметры): принцип действия, принципиальные схемы, устройство, применение.

Автоматические компенсационные приборы - основные понятия. Общие понятия о давлении и вакууме, абсолютном и избыточном давлении.

Приборы для измерения давления, пределы измерения различных видов приборов для измерения давления и разрежения. Устройство, принцип действия манометров. Приборы для измерения расхода жидкостей и газов. Общее понятие о методах измерения расхода; классификация приборов для измерения расхода. Типы расходомеров переменного перепада, основные части. Устройство импульсных линий, уравнительных сосудов, разделительных сосудов. Устройство, принцип действия, применение расходомеров обтекания (ротаметров). Устройство, принцип действия, применение весов и весовых дозаторов, гирь. Чтение чертежей и простых схем контроля и регулирования.

5.4  Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Технологический процесс технического обслуживания КИП и автоматики. Общее понятие о техническом обслуживании. Элементы технологического процесса обслуживания: операции, установки, переходы. Определение последовательности операций, переходов. Технологический процесс планово-предупредительного ремонта узлов, приборов. Дисциплина в технологическом процессе. Ответственность за нарушение технологической дисциплины. Техническая и нормативная документация: ее формы, назначение и содержание; порядок использования технической и нормативной  документации. Внедрение прогрессивных методов и техническое обслуживание оборудования. Пути дальнейшего совершенствования технологий обслуживания оборудования. Применение механизированного инструмента. Виды и типы контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств, являющихся объектом ремонтных работ. Паспорт контрольно-измерительных приборов; его назначение, применение. Конструкция деталей, узлов и механизмов данных контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств, их назначение, взаимодействие, характеристика, условия работы, степень износа и способы ремонта. Подготовка к планово-предупредительным ремонтам. Организация рабочего места слесаря КИП и А. Типовые работы технического обслуживания; проверка и корректировка “нуля” КИП; обеспечение качественной регистрации; чистка контактов механических соединений; проверка работы обогревных устройств (зимой); изоляция кабелей  теплостойкими материалами, чистка, промывка, продувка (замена), полиэтиленовой трубки; запись показаний счетного механизма (для контроля); чистка (замена) защитных смотровых стекол; Подтяжка разъемных механических соединений.

5.5 Ремонт контрольно–измерительных приборов и автоматики

Взаимодействие отдельных узлов и механизмов. Конструкция деталей узлов и механизмов данных контрольно-измерительных приборов, их назначение, взаимодействие, характеристика, условия работы, степень износа и способы ремонта.

Подготовка к ремонту. Разборка контрольно-измерительных приборов. Способы разборки различных видов соединений. Промывка и маркировка деталей и узлов.

Ремонт несложных узлов электроизмерительных приборов. Определение неисправности приборов. Вскрытие приборов. Распайка схемы. Разборка подвижной системы. Осмотр подпятников и кернов. Чистка деталей, промывка, очистка. Сборка приборов. Механическое регулирование. Балансировка подвижной системы.

Включение испытуемого и контрольного приборов. Испытание приборов. Контроль за показаниями приборов. Регулировка и установка показаний приборов по контрольному.

Выполнение вспомогательных работ при ремонте приборов средней сложности совместно со слесарем более высокой квалификации.

5.6 Технология наладки приборов

Техническая документация на контрольно-измерительные приборы (паспорта, руководства по эксплуатации). Типовые работы наладки контрольно-измерительных приборов: проверка, подготовка, разборка, настройка/наладка/юстировка согласно технической документации. Сборка, внесение уставок, проверка метрологических характеристик прибора.

Тема 6 Экономический курс

### Производственные фонды предприятия: основные и оборотные

### Производительность труда, пути повышения производительности труда

### Тарифная система и системы оплаты труда	 на предприятии

### Нормирование труда: виды норм, порядок их введения и пересмотра

### Время труда и отдыха

Вопросы трудового законодательства

Тема 7  Система менеджмента качества

Введение. История развития менеджмента качества. Описание и характеристика семейства стандартов ИСО 9000.

Восемь принципов менеджмента качества:

Требования  МС ИСО 9000 к системе менеджмента  качества организации

Бизнес-процессы организации.

Виды и назначение аудитов

Тема 8 Инструменты Бизнес-системы

8 видов потерь. Программа «5С»

СМЕД – методика быстрого выполнения переналадок

Общая эффективность оборудования (ОЭО)

Методика поиска первопричин – Пять «Почему».Стандарты.

Тематический план

производственного обучения

| № | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инструктаж по безопасности труда, ознакомление с производством и организацией рабочего места | 8 |
| 2 | Обучение операциям и приемам работ слесаря по контрольно- измерительным приборам и автоматике | 140 |
| 3 | Самостоятельное выполнение работ слесаря по контрольно- измерительным приборам и автоматике | 248 |
|  | Квалификационная (пробная) работа | 8 |
|  | Итого | 404 |

Программа производственного обучения

1 Инструктаж по безопасности труда, ознакомление с производством и организацией рабочего места

Инструктаж по безопасности труда на предприятии (проводит инженер по технике безопасности). Ознакомление с рабочим местом, инструментом и работой слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в цехе, стандартом поведения сотрудников, положением о пропускном и внутриобъектовом режимах. Ознакомление с должностной инструкцией слесаря по КИПиА.

2 Обучение операциям и приемам работ слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Обучение приемам выполнения разборки, противокоррозийной смазки и сборки реверсивных и синхронных двигателей. Освоение приемов сборки реверсивных и синхронных двигателей. Освоение приемов выполнения ремонта без разборки механизма кинематики и подвижной системы контрольно-измерительных приборов.

Освоение приемов определения причин и устранения неисправностей несложных приборов. Обучение приемам выполнения демонтажных работ в схемах теплотехнического контроля и автоматики тепловых процессов. Выполнение работ по ремонту и замене термоэлектрических термометров. Освоение приемов прозвонки электрических схем и проверки напряжения с помощью индикатора напряжения. Освоение приемов набивки сальников и ревизии игольчатых вентилей, промывки и продувки импульсных линий. Обучение операциям по прокладке и прозвонке контрольных кабелей и компенсационных проводов. Набор и установка клеммных сборок, пайка и лужение кабельных жил. Обучение правилам пользования и безопасной работы эталонными средствами измерений. Обучение типовым работам по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов: внешний осмотр приборов, вспомогательного оборудования; проверка целостности приборов правильности установки, сохранности пломб, маркировки, клейм, проверка исправности монтажа подводящих линий (пневматических, гидравлических, электропроводки); подтяжка и проверка разъемных электрических соединений, проверка (подтяжка) разъемных электрических соединений (клемм, разъемов); проверка герметичности прибора, измерительной системы (визуально); продувка трубных проводок (транспортных, импульсных, питающих, командных); чистка и обдувка приборов, механизмов; чистка и протирка оптики.

3 Самостоятельное выполнение работ слесаря по контрольно- измерительным приборам и автоматике

Самостоятельное выполнение комплекса работ слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Освоение всего комплекса работ при полном соблюдении производственно-технических инструкций и правил техники безопасности под руководством инструктора производственного обучения.

4 Квалификационная  (пробная) работа.

Оценка качества освоения программы

Формы промежуточной аттестации. Текущий контроль

Освоение данной основной программы профессионального обучения сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом.

Учебным планом в качестве формы промежуточной аттестации предусмотрен зачет. Зачет проводится консультантом/наставником обучающегося в форме устного опроса, собеседования по каждой теме, предмету Учебного плана. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки:

- по предметам «Общетехнического курса» - до начала освоения тем «Специального курса»;

- по темам «Специального курса» – не позднее даты окончания обучения.

Результаты сдачи зачетов по каждому предмету, теме заносятся в зачетную книжку.

Текущий контроль освоения данной программы осуществляет консультант/наставник/непосредственный руководитель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. Сроки проведения текущего контроля – в течение всего периода обучения.

Форма итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам. Результат считается успешным при получении обучающимся оценок «5», «4», «3» по 5-ти балльной шкале.

Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ»  ДО УРОВНЯ 5-6 РАЗРЯДА

Требования к результатам освоения программ

Обучающийся, успешно освоивший основную программу профессионального обучения для повышения квалификации рабочих по профессии «слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 5 разряда, должен обладать знаниями и умениями, необходимыми для выполнения следующих трудовых функций:

| №№ п/п | Наименование трудовой функции |
| --- | --- |
|  | Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, техническое обслуживание, монтаж, наладка и сдача сложных теплоизмерительных, механических, электродинамических, счетных, автоматических, и других приборов с суммирующим механизмом и дистанционной передачей показаний. |
|  | Вычерчивание шкал, сеток и составление сложных эскизов. |

и компетенцией: соблюдение требований правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, экологической безопасности.

Обучающийся, успешно освоивший основную программу профессионального обучения для повышения квалификации рабочих по профессии «слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике » 6 разряда, должен обладать знаниями и умениями, необходимыми для выполнения следующих трудовых функций:

| №№ п/п | Наименование трудовой функции |
| --- | --- |
|  | Ремонт, регулировка, монтаж, испытание, наладка, юстировка и тарировка экспериментальных, опытных и уникальной теплоизмерительной, автоматической и электронной аппаратуры проекционных и оптических систем. |
|  | Сборка схем для проверки устройств тепловой автоматики. |

и компетенцией: соблюдение требований правил и норм охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, экологической безопасности.

По завершении обучения по программе обучающийся на 5-6 разряды должен уметь:

- Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, техническое обслуживание, монтаж, наладка и сдача сложных и  особо сложных теплоизмерительных, механических, электродинамических, счетных, автоматических, и других приборов с суммирующим механизмом и дистанционной передачей показаний.

- Подготовка контрольно-измерительных приборов к калибровке/поверке.

- Выявление и устранение дефектов в работе приборов, настройка и наладка систем автоматики и регулировки.

- Вычерчивание шкал, составление сложных эскизов и схем.

- Проведение контрольных измерений температуры в печах и ваннах.

- Определение степени износа деталей и узлов, оценка необходимости замены расходных материалов.

- Сборка схемы для проверки устройств тепловой автоматики.

- Проверка и настройка блоков автоматики с электронными схемами.

По завершении обучения по программе обучающийся на 5-6 разряды должен знать:

- Конструктивные особенности ремонтируемых сложных и особо сложных  точных приборов, технологический     процесс их сборки, способы их регулировки и юстировки.

- Устройство точных измерительных инструментов.

- Причины возникновения дефектов в работе контрольно-измерительных приборов, меры предупреждения и устранения их.

- Правила ремонта, проверки и юстировки сложных контрольно-измерительных приборов.

- Устройство, назначение и принцип работы установок и приборов, используемых в качестве рабочих эталонов.

- Правила чтения чертежей и схем, обозначения допусков и отклонений.

- Порядок технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и автоматики.

- Основы физики, механики, теплотехники, электротехники, метрологии, радиотехники и электроники в объеме  выполняемой работы.

- Устройство, взаимодействие особо сложных приборов, технологический     процесс их сборки и способы юстировки.

- Электрические тепловые схемы устройств тепловой автоматики.

- Свойства металлов и вспомогательных материалов, проводников, полупроводников, применяемых в приборостроении.

- Безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке.

- Производственную инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка. Инструкции по охране труда по профессии и соответствующим видам работ.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для повышения квалификации рабочих по профессии « Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике » до уровня 5 – 6 разрядов

| № п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Кол-во часов | Форма промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теоретическое обучение | 68 |  |
|  | Общетехнический курс |  |  |
| 1 | Сведения из электротехники | 2 | Зачет |
| 2 | Допуски и технические измерения | 2 | Зачет |
| 3 | Чтение чертежей | 2 | Зачет |
| 4 | Материаловедение | 2 | Зачет |
| 5 | Специальный курс |  | Зачет |
|  | Охрана труда | 8 | Зачет |
|  | Техническое обслуживание, ремонт и наладка контрольно- измерительных приборов и автоматики | 46 |  |
|  | Экономический курс | 2 | Зачет |
|  | Система менеджмента качества | 4 | Зачет |
|  | Производственное обучение | 270 |  |
|  | Квалификационный экзамен | 2 |  |
|  | Итого: | 340 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ «СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ» ДО УРОВНЯ 5-6 разряда

| №№ п/п | Наименование курсов, предметов, тем | Недели | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 |  |
|  | Теоретическое обучение |  |  |  |  |  | 68 |
|  | Общетехнический курс |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сведения из электротехники | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 2 | Допуски и технические измерения | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 3 | Чтение чертежей | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 4 | Материаловедение | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 5 | Специальный курс |  |  |  |  |  |  |
|  | Охрана труда и промышленная безопасность | 4 | 4 |  |  |  | 8 |
|  | Техническое обслуживание, ремонт и наладка контрольно- измерительных приборов и автоматики | 10 | 10 | 26 |  |  | 46 |
| 6 | Экономический курс | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| 7 | Система менеджмента качества | 2 | 2 |  |  |  | 4 |
|  | Производственное обучение | 15 | 23 | 51 | 90 | 91 | 270 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Итого: | 40 | 40 | 77 | 90 | 93 | 340 |

ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

1  Сведения из электротехники

Электрический ток, сущность, действие, сила и напряжение. Единицы измерения. Напряжение, работа и мощность постоянного тока. Получение трехфазного тока. Мощность переменного тока.  Электрооборудование. Классификация электродвигателей, применяемых в качестве электропривода технологического оборудования. Наждачные точила с электроприводом. Электроинструмент. Электролебедки. Распределительные щитки. Электроизмерительные приборы. Назначение, принцип действия.

2  Допуски и технические измерения

Виды погрешностей, неизбежные при изготовлении деталей. Номинальный размер. Погрешности размера. Отклонения. Обозначение номинальных размеров и предельных отклонений на чертежах. Методы измерения, инструмент для измерения. Чувствительность измерительных приборов. Погрешность при измерении.

3  Чтение чертежей

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эскизы. Последовательность работы при снятии эскизов с натуры. Обмеры деталей. Нанесение размеров. Разрезы и сечения. Разрезы поперечные и продольные. Схемы. Обозначение резьбы крепежных деталей, трубных соединений, зубчатых колес, пружины; шпоночных и шлицевых соединений, сварочных соединений; шероховатости, чистота обработки поверхностей. Чтение чертежей и схем. Монтажные и строительные чертежи. Схемы газопроводов и газовых коммуникаций. Условные обозначения запорной, регулирующей и предохранительной арматуры.

4 Материаловедение

Характеристика материалов, применяемых при эксплуатации и ремонте оборудования. Металлы и их сплавы. Их основные свойства. Влияние содержания углерода на свойства металлов и сплавов. Классификация сталей и чугунов по химическому составу, способам выплавки и применению. Маркировка сталей. Сертификаты и их содержание. Прокатные стали. Профили прокатных сталей. Сортамент проката. Сортамент труб, применяемых в газовой промышленности. Цветные металлы и сплавы. Область применения. Коррозия металлов и сплавов. Причины возникновения коррозии. Меры по предохранению металлов от коррозии. Прокладочные и уплотнительные материалы, разрешенные для использования на газопроводах и газовом оборудовании. Абразивные материалы. Шлифовальные круги и приспособления. Смазочные и обтирочные материалы, их свойства. Выбор смазочных материалов. Лакокрасочные материалы, их назначение и применение.

Тематический план и программа предмета

### "Специальный курс"

| № | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Введение | 1 |
| 5.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 8 |
| 5.3 | Контрольно- измерительные приборы и автоматические устройства. Автоматика регулирования и безопасности | 9 |
| 5.4 | Техническое обслуживание контрольно- измерительных приборов и автоматики | 12 |
| 5.5 | Ремонт контрольно–измерительных приборов и автоматики | 15 |
| 5.6 | Технология наладки приборов | 10 |
| Итого | 55 |

Программа предмета

5.1 Введение

Роль автоматизации технологических процессов как средства контроля и стабилизации технологических параметров, а также обеспечения безопасной работы технологического оборудования. Ознакомление с программой спецкурса.

5.3  Контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства. Автоматика регулирования и безопасности.

Классификация контрольно-измерительных приборов по назначению: для измерения давления, температуры, расхода жидкости и газов, по воспроизведению значения измеряемой величины: показывающие, регистрирующие, цифровые, комбинированные.

Основные понятия метрологии: термины и определения, единицы физических величин (основные единицы); погрешности измерений и измерительных приборов; надежность приборов.

Единицы измерения температуры, давления, расхода. Классификация приборов по точности измерений. Технические требования, предъявляемые к измерительным приборам. Понятие об измерительных преобразователях электрических и неэлектрических величин.

Приборы для измерения температур. Общие понятия, методы измерения температур и классификация приборов. Устройство, принцип действия, применение термометров расширения, манометрических термометров, термопреобразователей сопротивления, термоэлектрических преобразователей.

Вторичные приборы (милливольтметры): принцип действия, принципиальные схемы, устройство, применение.

Автоматические компенсационные приборы - основные понятия. Общие понятия о давлении и вакууме, абсолютном и избыточном давлении.

Приборы для измерения давления, пределы измерения различных видов приборов для измерения давления и разрежения. Устройство, принцип действия манометров. Приборы для измерения расхода жидкостей и газов. Общее понятие о методах измерения расхода; классификация приборов для измерения расхода. Типы расходомеров переменного перепада, основные части. Устройство импульсных линий, уравнительных сосудов, разделительных сосудов. Устройство, принцип действия, применение расходомеров обтекания (ротаметров). Устройство, принцип действия, применение весов и весовых дозаторов, гирь. Чтение чертежей и простых схем контроля и регулирования.

5.4  Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Технологический процесс технического обслуживания КИП и автоматики. Общее понятие о техническом обслуживании. Элементы технологического процесса обслуживания: операции, установки, переходы. Определение последовательности операций, переходов. Технологический процесс планово-предупредительного ремонта узлов, приборов. Дисциплина в технологическом процессе. Ответственность за нарушение технологической дисциплины. Техническая и нормативная документация: ее формы, назначение и содержание; порядок использования технической и нормативной  документации. Внедрение прогрессивных методов и техническое обслуживание оборудования. Пути дальнейшего совершенствования технологий обслуживания оборудования. Применение механизированного инструмента. Виды и типы контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств, являющихся объектом ремонтных работ. Паспорт контрольно-измерительных приборов; его назначение, применение. Конструкция деталей, узлов и механизмов данных контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств, их назначение, взаимодействие, характеристика, условия работы, степень износа и способы ремонта. Подготовка к планово-предупредительным ремонтам. Организация рабочего места слесаря КИП и А. Типовые работы технического обслуживания; проверка и корректировка “нуля” КИП; обеспечение качественной регистрации; чистка контактов механических соединений; проверка работы обогревных устройств (зимой); изоляция кабелей  теплостойкими материалами, чистка, промывка, продувка (замена), полиэтиленовой трубки; запись показаний счетного механизма (для контроля); чистка (замена) защитных смотровых стекол; Подтяжка разъемных механических соединений.

5.5  Ремонт контрольно–измерительных приборов и автоматики

Взаимодействие отдельных узлов и механизмов. Конструкция деталей узлов и механизмов данных контрольно-измерительных приборов, их назначение, взаимодействие, характеристика, условия работы, степень износа и способы ремонта.

Подготовка к ремонту. Разборка контрольно-измерительных приборов. Способы разборки различных видов соединений. Промывка и маркировка деталей и узлов.

Ремонт несложных узлов электроизмерительных приборов. Определение неисправности приборов. Вскрытие приборов. Распайка схемы. Разборка подвижной системы. Осмотр подпятников и кернов. Чистка деталей, промывка, очистка. Сборка приборов. Механическое регулирование. Балансировка подвижной системы.

Включение испытуемого и контрольного приборов. Испытание приборов. Контроль за показаниями приборов. Регулировка и установка показаний приборов по контрольному.

Выполнение вспомогательных работ при ремонте приборов средней сложности совместно со слесарем более высокой квалификации.

5.6 Технология наладки приборов

Техническая документация на контрольно-измерительные приборы (паспорта, руководства по эксплуатации). Типовые работы наладки контрольно-измерительных приборов: проверка, подготовка, разборка, настройка/наладка/юстировка согласно технической документации. Сборка, внесение уставок, проверка метрологических характеристик прибора.

Тема 7 Экономический курс

### Производственные фонды предприятия: основные и оборотные

### Производительность труда, пути повышения производительности труда

### Тарифная система и системы оплаты труда	 на предприятии

### Нормирование труда: виды норм, порядок их введения и пересмотра

### Время труда и отдыха

Вопросы трудового законодательства

Тема 8  Система менеджмента качества

Введение. История развития менеджмента качества. Описание и характеристика семейства стандартов ИСО 9000.

Восемь принципов менеджмента качества:

Требования  МС ИСО 9000 к системе менеджмента  качества организации

Бизнес-процессы организации.

Виды и назначение аудитов

Тематический план

производственного обучения

| № | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инструктаж по безопасности труда, ознакомление с производством и организацией рабочего места | 8 |
| 2 | Обучение операциям и приемам работ слесаря по контрольно- измерительным приборам и автоматике | 84 |
| 3 | Самостоятельное выполнение работ слесаря по контрольно- измерительным приборам и автоматике | 170 |
|  | Квалификационная (пробная) работа | 8 |
|  | Итого | 270 |

Программа производственного обучения

1 Инструктаж по безопасности труда, ознакомление с производством и организацией рабочего места

Инструктаж по безопасности труда на предприятии (проводит инженер по технике безопасности). Ознакомление с рабочим местом, инструментом и работой слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в цехе, стандартом поведения сотрудников, положением о пропускном и внутриобъектовом режимах. Ознакомление с должностной инструкцией слесаря по КИПиА.

2 Обучение операциям и приемам работ слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике

Обучение приемам выполнения разборки, противокоррозийной смазки и сборки реверсивных и синхронных двигателей. Освоение приемов сборки реверсивных и синхронных двигателей. Освоение приемов выполнения ремонта без разборки механизма кинематики и подвижной системы контрольно-измерительных приборов.

Освоение приемов определения причин и устранения неисправностей несложных приборов. Обучение приемам выполнения демонтажных работ в схемах теплотехнического контроля и автоматики тепловых процессов. Выполнение работ по ремонту и замене термоэлектрических термометров. Освоение приемов прозвонки электрических схем и проверки напряжения с помощью индикатора напряжения. Освоение приемов набивки сальников и ревизии игольчатых вентилей, промывки и продувки импульсных линий. Обучение операциям по прокладке и прозвонке контрольных кабелей и компенсационных проводов. Набор и установка клеммных сборок, пайка и лужение кабельных жил. Обучение правилам пользования и безопасной работы эталонными средствами измерений. Обучение типовым работам по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов: внешний осмотр приборов, вспомогательного оборудования; проверка целостности приборов правильности установки, сохранности пломб, маркировки, клейм, проверка исправности монтажа подводящих линий (пневматических, гидравлических, электропроводки); подтяжка и проверка разъемных электрических соединений, проверка (подтяжка) разъемных электрических соединений (клемм, разъемов); проверка герметичности прибора, измерительной системы (визуально); продувка трубных проводок (транспортных, импульсных, питающих, командных); чистка и обдувка приборов, механизмов; чистка и протирка оптики.

3 Самостоятельное выполнение работ слесаря по контрольно- измерительным приборам и автоматике

Самостоятельное выполнение комплекса работ слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Освоение всего комплекса работ при полном соблюдении производственно-технических инструкций и правил техники безопасности под руководством инструктора производственного обучения.

4 Квалификационная  (пробная) работа.

Оценка качества освоения программы

Формы промежуточной аттестации. Текущий контроль

Освоение данной основной программы профессионального обучения сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом.

Учебным планом в качестве формы промежуточной аттестации предусмотрен зачет. Зачет проводится консультантом/наставником обучающегося в форме устного опроса, собеседования по каждой теме, предмету Учебного плана. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки:

- по предметам «Общетехнического курса» - до начала освоения тем «Специального курса»;

- по темам «Специального курса» – не позднее даты окончания обучения.

Результаты сдачи зачетов по каждому предмету, теме заносятся в зачетную книжку.

Текущий контроль освоения данной программы осуществляет консультант/наставник/непосредственный руководитель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. Сроки проведения текущего контроля – в течение всего периода обучения.

Форма итоговой аттестации

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам. Результат считается успешным при получении обучающимся оценок «5», «4», «3» по 5-ти балльной шкале.

Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

Литература

Антипин В.С. и Наймушин В.И. Справочник молодого монтажника приборов контроля и систем автоматизации. - М.: Высшая школа, 1991. 
Жарковский Б.И. Приборы контроля и средств автоматики тепловых процессов. - М.: Высшая школа, 1989. 
Каминский М.Л., Каминский В.М. Монтаж приборов и систем автоматизации. - М.: Высшая школа, 1988. 
Кострицкий В.Г. и др. Контрольно-измерительные инструменты и приборы в машиностроении. - Киев: Техника, 1986. 
Котов К.И. и Шершевер МА. Средства измерения, контроля и автоматизации технологических процессов. Вычислительная и микропроцессорная техника. - М.: Металлургия, 1989. 
Никулин Н.В. Электроматериаловедение. М.: Высшая школа, 1989. 
Трофимов А.И., Ширяев А.А. Справочник слесаря КИПиА. - М.: Энергоатомиздат, 1986.

Экзаменационные билеты (4 разряд)

Билет №1

1.Точность измерений. Неопределенность измерений.

2.Термопреобразователи сопротивления. Основные элементы. Принцип действия.

3. Калибратор измеритель стандартных сигналов КИСС-03. Устройство и принцип работы.

4.Ведение журналов калибровки средств измерений.

Билет №2

1.Единство измерений. Обеспечение единства измерений.

2.Пружинный манометр. Основные элементы. Принцип действия.

3.Термоэлектродные провода. Назначение. Применение.

4.Основные обязанности метрологической службы предприятия.

Билет №3

1.Понятие о метрологической службе.

2. Конструкции манометров и их установка

3.Импульсные линии. Назначение. Устройство.

4.Калибровочное клеймо. Назначение. Информация, содержащаяся на оттиске калибровочного клейма.

### Билет №4

1.Размер физической величины. Значение физической величины.

2.Принцип действия рН-метров.

3.Безопасные приемы в работе при калибровке средств измерений и подготовке к поверке СИ.

4.Поверительное клеймо. Назначение. Информация, содержащаяся на оттиске поверительного клейма.

### Билет №5

1.Показания средств измерений. Диапазон показаний средств измерений. Диапазон измерений средств измерений.

2.Милливольтметры. Основные элементы. Принцип действия.

3.Устройство, назначение и принцип действия образцового манометра.

4.Гашение калибровочных клейм.

### Билет №6

1.Тип средств измерений. Вид средств измерений.

2.Тензорезисторные преобразователи давления. Принцип действия.

3.Монтаж расходомеров.

4.Средства калибровки. Назначение. Основные требования, предъявляемые к средствам калибровки.

### Билет №7

1.Шкала средств измерений. Цена деления шкалы. Длина шкалы.

2.Пирометры. Типы. Принцип действия.

3.Конструкции манометров и их установка.

4.Помещения для калибровки. Основные требования к помещению для калибровки.

### Билет №8

1.Измерительный прибор. Измерительная система.

2.Термоэлектрические преобразователи. Принцип действия.

3.Устройство датчиков «Сапфир».

4.Основная документация на калибровку.

### Билет №9

1.Методы уменьшения погрешности средств измерений.

2.Амперметры, вольтметры. Основные элементы. Принцип действия.

3.Схемы включения термометров сопротивления.

4.Оформление результатов калибровки средств измерений.

### Билет №10

1.Поверка средств измерений. Поверочные схемы.

2.Термопреобразователь сопротивления. Основные элементы. Принцип действия.

3.Устройство датчиков «Метран».

4.Требования к лицу, осуществляющему калибровку средств измерений.

## Экзаменационные билеты (5 разряд)

Билет №1

1.Измерительный прибор. Вариация показаний измерительного прибора.

2.Принципиальная электрическая схема милливольтметра.

3.Государственный реестр средств измерений. Назначение. Необходимость ведения.

4.Эталонные средства измерений. Назначение. Основные требования, предъявляемые к эталонам. Требования к месту хранения эталонных средств измерений.

Билет №2

1.Чувствительность средства измерений. Порог чувствительности средства измерений. Зона нечувствительности средства измерений.

2.Принципиальная измерительная схема газоанализатора.

3.Омметр Щ-34. Принцип работы.

4.Основные требования к лицу, осуществляющему поверку средств измерений.

Билет №3

1.Принцип измерения. Метод измерения. Методика выполнения измерений.

2.Измерительная схема автоматического электронного потенциометра.

3.Калибратор температуры сухоблочный КС-100. Устройство и принцип работы.

4.Поверительное клеймо. Назначение. Информация, содержащаяся на оттиске поверительного клейма.

### Билет №4

1.Рассеяние результатов измерения. Размах результатов измерения.

2. Калибратор многофункциональный Метран-510-ПКМ-А. Устройство. Принцип работы.

3.рН-метр. Устройство и принцип работы.

4.Эталоны. Назначение. Классификация эталонов.

Билет №5

1.Поправка. Точность результатов измерений. Неопределенность результатов измерений.

2.Неуравновешенный мост. Принципиальная схема.

3.Преобразователи давления. Типы. Устройство и принцип работы.

4.Межповерочный интервал. Основные критерии установления межповерочных интервалов.

Билет №6

1.Объект измерений. Область измерений. Вид измерений.

2. Калибратор многофункциональный Метран-510-ПКМ-А. Устройство. Принцип работы.

3.Вычислитель количества теплоты ВКТ. Устройство. Принцип работы.

4.Области использования средств измерений, подлежащих поверке.

### Билет №7

1.Мера физической величины. Разновидности мер.

2.Устройство камерной диафрагмы. Условия монтажа.

3.Корректор СПГ. Устройство и принцип работы.

4.Метрологический надзор за состоянием и применением средств измерений. Назначение. Содержание метрологического надзора.

Билет №8

1.Средство сравнения. Компаратор. Индикатор.

2.Проверка показаний расходомеров, работающих с датчиком «Сапфир».

3.Напоромеры, тягонапоромеры типа НМП-52 и ТНМП-52. Устройство и принцип работы.

4.Поверочные схемы. Назначение. Содержание поверочных схем.

Билет №9

1.Градуировочная характеристика средства измерений. Смещение нуля. Дрейф показаний средства измерений.

2.Настройка «0» на датчиках «Метран», «Сапфир».

3.Измеритель-регулятор ТРМ. Принцип работы.

4.Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения поверки средств измерений.

### Билет №10

1.Сходимость и воспроизводимость результатов измерения.

2.Принципиальная схема дифференциального манометра.

3.Иономер типа ЭВ-74. Устройство и принцип работы.

4.Первичная и периодическая поверка средств измерений.

### Билет №11

1.Метрологическая неисправность средства измерений. Метрологическая надежность средства измерений. Метрологический отказ средства измерений.

2. Схема соединительных линий при измерении расхода.

3.Имитатор электродной системы И-02. Устройство и принцип работы.

4.Внеочередная и инспекционная поверка средств измерений.

Билет №12

1.Воспроизведение производной единицы. Передача размера единицы.

2. Калибратор температуры сухоблочный КС-100. Устройство и принцип работы.

3.Асинхронные двигатели. Назначение и принцип действия.

4.Различие между государственной поверочной схемой и локальной поверочной схемой.

## Экзаменационные билеты (6 разряд)

Билет №1

1.Поверка и калибровка средств измерений.

2.Термоэлектрические термометры. Типы. Устройство.

3.Монтаж и проверка расходомеров.

4.Организация и порядок проведения калибровочных работ.

Билет №2

1.Нормирование метрологических характеристик.

2.Калибратор измеритель стандартных сигналов КИСС-03. Устройство и принцип работы.

3.Подготовка и сдача средств измерений гос. поверителю.

4.Помещение для калибровки средств измерений. Основные требования к помещению для калибровки.

Билет №3

1.Методики выполнения измерений. Основные требования к ним.

2.Термометры сопротивления. Типы. Устройство.

3. Устройство для испытания измерительных цепей постоянного и переменного тока У300.1. Устройство и принцип работы.

4. Средства калибровки. Назначение. Основные требования, предъявляемые к средствам калибровки.

Билет №4

1.Методы измерений. Классификация.

2.рН-метры. Устройства для измерений рН-водных растворов

3.Принцип действия вторичных приборов для измерения температуры.

4. Поверительное и калибровочное клеймо. Назначение. Информация, содержащаяся на оттиске поверительного и калибровочного клейма. Отличие калибровочного клейма от поверительного.

Билет №5

1.Погрешности. Основные виды.

2.Газоанализаторы. Типы. Принципиальная схема.

3.Схема соединительных линий при измерении расхода.

4.Подготовка средств измерений для сдачи на калибровку или поверку.

### Билет №6

1. Эталоны средств измерений. Основные виды.

2. Тахометр. Устройство. Принцип действия.

3.Принципиальная схема дифференциального манометра.

4.Основные принципы составления графиков поверки и калибровки средств измерений.

### Билет №7

1.Понятие о допуске.

2.Мультиметры, токовые клещи. Принцип работы.

3.Камерная диафрагма. Устройство. Условия монтажа.

4.Оформление результатов калибровки средств измерений.

Билет №8

1.Истинные и действительные значения физических величин.

2. Мембранные тягонапоромеры.

3.Проверка показаний расходомеров, работающих с датчиками «Сапфир», «Метран».

4.Эталоны. Назначение. Классификация эталонов.

Билет №9

1.Передача размеров. Поверочные схемы.

2.Весоизмерительные приборы. Основные типы. Устройство.

3.Принцип работы расходомеров, измеряющих методом переменного перепада (камерная и бескамерная диафрагма).

4.Межповерочные и межкалибровочные интервалы. Основные критерии установления межповерочных и межкалибровочных интервалов.

### Билет №10

1.Обеспечение единства измерений.

2.Измерительный инструмент. Основные виды. Устройство. Принцип работы.

3.Схемы включения термометров сопротивления и термоэлектрических преобразователей.

4.Поверка средств измерений. Классификация поверок. Основные требования к лицу, осуществляемому поверку средств измерений.