Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е.И. Дутова

«_____»________________2018 г

приказ/распоряжение  от                 №

Образовательная программа профессионального обучения подготовки новых кадров по профессии волочильщик проволоки (3 разряд)

(код профессии - 11486)

г. Орел

# Пояснительная  записка

Учебная программа предназначена  для подготовки рабочих по профессии волочильщик проволоки 3 разряда. Сборник программ содержит квалификационную характеристику, учебный план, тематические планы и программу производственного обучения, специальных и общетехнических предметов. Квалификационная характеристика составлена в соответствии с ЕТКС  и  содержит требования к основным знаниям, умениям, навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии и квалификации.

Продолжительность обучения составляет 3,5 месяцев в количестве 589 часов.

Учебный план и программа разработаны с учетом теоретических знаний и навыков рабочих кадров, имеющих среднее / общее образование.

Программа теоретического обучения предусматривает изучение теоретических сведений, необходимых  волочильщику для практической работы и расширения технического кругозора. Для проведения теоретического обучения должны быть привлечены высококвалифицированные специалисты, имеющие  высшее или среднее специальное образование, стаж работы по специальности не менее 3-х лет. Изложение учебного материала необходимо иллюстрировать примерами из производственной практики участков, где будут работать обучаемые и вести в соответствии с действующими инструкциями. Теоретическое обучение проводится в учебных классах.

Программа производственного обучения рассчитана  на подготовку рабочих непосредственно на рабочих местах. В качестве инструкторов привлекаются высококвалифицированные рабочие или мастера, имеющие стаж работы по данной профессии не менее 3 лет, общее среднее или среднее специальное образование.

В процессе выполнения обучающимися учебно-производственных заданий инструкторы должны систематически давать им необходимые разъяснения и указания, своевременно исправлять ошибки в их работе, прививать высокую культуру труда, навыки бережного обращения с оборудованием и инструментами, стремление изыскивать и использовать имеющиеся резервы экономии сырья, материалов, энергии и т.д.

Программы теоретического и производственного обучения необходимо систематически дополнять учебным материалом о новом оборудовании, современных технологических процессах и передовых приёмах и методах труда, которые начали внедряться в отечественную и зарубежную практику, исключить из них устаревшую терминологию и стандарты, заменяя их новыми.

К концу обучения каждый рабочий должен самостоятельно выполнять все виды работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. Квалификационная пробная работа проводится за счёт времени, выделенного на производственное обучение. К самостоятельному выполнению работ обучающиеся рабочие допускаются только после сдачи экзамена по безопасности труда. Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения, в случае необходимости, разрешается менять.

Цель обучения: обучение рабочего персонала  с целью приобретения ими методов и навыков, необходимых для выполнения работы по профессии волочильщик проволоки.

Категория слушателей: рабочий персонал

Продолжительность обучения: 589 часов

Форма обучения: с отрывом от производства

Режим занятий: 74 рабочих дня по 8 часов.

Учебный план теоретического обучения

| № п/п | Наименование курса | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Специальный курс | 98 |
| 2 | Производственный курс | 491 |
|  | Итого | 589 |
|  | Форма аттестации | Экзамен Оценка (по бальной шкале от 1 до 5) |

Учебно-тематический план теоретического обучения

| № п/п | Наименование курса | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Специальный курс |  |
| 1.1 | Общетехнические дисциплины | 24 |
| 1.2 | Охрана труда и промышленная безопасность | 28 |
| 1.3 | Техническое обслуживание и ремонт (ТО и Р) | 3 |
| 1.4 | Экономический курс | 6 |
| 1.5 | Оборудование для ведения технологического процесса волочения. Технологический процесс волочения проволоки | 25 |
| 1.6 | Инструменты Бизнес-системы | 12 |
| 2 | Производственный курс |  |
| 2.1 | Профилактика оборудования, проверка технического состояния и выявление неисправностей | 120 |
| 2.2 | Ведение процесса волочения проволоки | 287 |
| 2.3 | Контроль над качеством выпускаемой продукции | 76 |
| 2.3.1 | Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | Итого | 589 |
|  | Форма аттестации | Экзамен Оценка (по бальной шкале от 1 до 5) |

# Квалификационная  характеристика

## Профессия – волочильщик проволоки

Квалификация - 3 разряд

Должен уметь:

- осуществлять волочение на однократных и многократных волочильных станах проволоки всех профилей диаметром до 1,8 мм из низкоуглеродистых марок стали при скорости волочения до 300 м/мин и из цветных металлов; волочение проволоки из драгоценных металлов и их сплавов диаметром свыше 0,09 до 1,0 мм;

- сваривать проволоки на электросварочном аппарате;

- регулировать и обслуживать смазочные и специальные намоточные устройства, сварочные аппараты, съемные механизмы и системы охлаждения при волочении;

- устанавливать и регулировать скорости волочения по заданному маршруту и режиму волочения;

- осуществлять волочение на однократных и многократных волочильных станах проволоки диаметром свыше 1,8 мм из низкоуглеродистых марок стали при скорости волочения до 300 м/мин., волочение проволоки из цветных металлов и сплавов диаметром свыше 1,8 до 6 мм под руководством волочильщика проволоки более высокой квалификации;

- проводить съем и увязку мотков проволоки; подготовку мотков и шпуль к волочению;

- наблюдать за качеством намотки проволоки на приемное приспособление;

- осуществлять увязку бунтов, установку и съем катушек (барабанов);

- проводить подналадку волочильных станов;

- определять качество подготовленного к волочению металла после каждого передела;

- рассчитывать размеры заготовки; определять необходимое количество протяжек, величину обжатия и скорости волочения.

Должен знать:

- устройство, правила подналадки различных типов волочильных станов и другого оборудования для волочения;

- устройство контрольно-измерительных инструментов и специальных приспособлений;

- порядок установки и смены фильер, основные свойства металлов и сплавов, обрабатываемых давлением;

марки проволоки; квалитеты и параметры шероховатости (классы точности и чистоты обработки).

Условия реализации программы

- Кадровые условия: для проведения теоретического обучения привлекаются высококвалифицированные специалисты, имеющие  высшее или среднее специальное образование, стаж работы по специальности не менее 3-х лет.

- Материально-технические условия: магнитная доска, флип-чат, телевизор, проектор, стол учебный, стул, компьютер, ноутбук, стул для преподавателя.

Библиотечные ресурсы

- Красильников Л.А., Красильников С.А. Волочильщик проволоки – М.: Металлургия, 1977.

- Перлинок И.Л., Ерманок М.З. Теория волочения – М.: Металлургия, 1971.

- Перциков З.И. Волочильные станы – М.: Металлургия, 1986.

Программа разработана:

Вед. инженер-технолог                                                              Т.А. Романова

Согласовано:

Начальник сталепроволочного цеха № 2                                 А.А. Куроедов

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

# УТВЕРЖДАЮ:

# Председатель квалификационной комиссии

# Начальник сталепроволочного цеха № 2

___________________ А.А. Куроедов

«_____» _______________ 2018 г.

# Экзаменационные билеты

Для образовательной программы профессионального обучения подготовки новых кадров по профессии волочильщик проволоки (3 разряд)

(код профессии - 11486)

Согласовано:                                                                 Билеты  разработал:

Менеджер по подбору и обучению			   Вед. инженер-технолог СПЦ № 2

____________   Л. М. Музалевская                              ___________   Т.А. Романова

« ….. » ………….2018 г.			 	               « ….. » ………….2018 г

г. Орел

БИЛЕТ №1

- Понятие о стали.  Классификация стали по химическому составу, назначению.

- Виды смазочно-охлаждающих материалов, их назначение.

- На какие цели используется прибыль предприятия.

- Требования к спецодежде волочильщика проволоки.

- Для чего необходима стандартизация операций.

БИЛЕТ №2

- Влияние углерода, серы, фосфора,  кремния и марганца на свойства стали.

- Виды термической обработки металла, их назначение.

- Волнистость проволоки, причины появления.

- Для чего применяют инструмент 5С (на что направлен).

- Основные организационные мероприятия по борьбе с травматизмом.

БИЛЕТ№3

- Единичные и суммарные обжатия при волочении.

- Микрометр, его устройство, правила пользования.

- Основные показатели, характеризующие работу Вашего  участка.

- Мероприятия по охране окружающей среды.

- Реализация инструмента 5С на рабочем месте.

БИЛЕТ №4

- Блокировочные устройства на волочильном стане, объясните их действие.

- Основные узлы и детали волочильного стана.

- Какие проводятся проверки для подтверждения соответствия системы менеджмента качества предприятия.

- Действия рабочего при получении травмы.

- Что определяет правильный стандарт (СОП).

БИЛЕТ  №5

- Характеристика деформации металла при волочении. Влияние деформации 
на свойства проволоки.

- Вспомогательное волочильное оборудование.

- За выполнение какого показателя Вам начисляется премия, ее размер.

- Основные технические мероприятия по борьбе с травматизмом.

- Восемь видов потерь на производстве

БИЛЕТ №6

- Коррозия металла. Способы защиты металла от коррозии.

- Из каких металлов изготавливаются твердосплавные волоки.

- Влияние охлаждения барабанов на процесс волочения. Способы охлаждения.

- Где должна находиться несоответствующая продукция.

- Организация рабочего места волочильщика проволоки, как его состояние влияет на производственный травматизм.

БИЛЕТ  №7

- Устройство и принцип работы волочильного стана магазинного типа.

- Причины обрывности проволоки, способы устранения.

- Какова продолжительность рабочего времени в неделю.

- Индивидуальные средства защиты волочильщика проволоки.

- Восемь видов потерь: перепроизводство.

БИЛЕТ №8

- Технологический процесс изготовления проволоки общего назначения по 
ГОСТ 3282.

- Устройство мыльниц и волокодержателей волочильных станов. Их назначение.

- Виды технических смазок, применяемых при волочении.

- Кто определяет соответствие проволоки требованиям заказа, НД перед отправкой на СГП. Как подтверждает соответствие.

- Понятие об опасной зоне машин и механизмов. Ограждения и специальные устройства безопасности.

БИЛЕТ №9

- Краткая характеристика выпускаемой продукции в цехе, на участке.

- Назначение промежуточного отжига передельной заготовки.

- Виды брака при травлении катанки. Их признаки.

- Виды инструктажей по технике безопасности. Сроки их проведения и кто 
их проводит.

- Стандартная операционная процедура (СОП), этапы разработки.

БИЛЕТ №10

- Классификация волочильных станов. Их преимущества и недостатки.

- Основные требования к сухой смазке.

- Причины обрывности проволоки, способы устранения.

- Безопасное напряжение и сила тока для жизни человека.

- Восемь видов потерь: лишние запасы.

БИЛЕТ №11

- Катанка каких марок стали хранится и вырабатывается в цехе.

- Устройство сборной твердосплавной волоки.

- Виды брака готовой продукции при волочении, причины и способы его устранения.

- Ваше влияние на снижение себестоимости продукции.

- Требования техники безопасности к рабочему месту волочильщика проволоки перед началом работы.

БИЛЕТ №12

- Технологический процесс изготовления проволоки термически необработанной в мотках диам. 1,6 мм.

- От  каких факторов зависит продолжительность травления катанки.

- Назначение волок из технических алмазов.

- Возможно ли применение на рабочем месте устаревшей или неучтенной 
документации.

- Порядок проверки оборудования перед началом работы.

БИЛЕТ №13

- Технологический процесс изготовления проволоки общего назначения по ГОСТ 3282 с дополнительными требованиями на экспорт.

- Как произвести сварку проволоки и заточку места сварки? Правила эксплуатации сварочного аппарата.

- Зависимость размеров барабанов от диаметра наматываемой проволоки.

- Общие правила техники безопасности на территории завода.

- Восемь видов потерь: ненужные перемещения.

БИЛЕТ №14

- Дефекты катанки, их влияние на процесс волочения.

- Назначение промывки, бурирования катанки после травления.

- Назначение волок из синтетических алмазов.

- Прибыль предприятия.

- Требования чистоты, освещенности рабочего места волочильщика 
проволоки.

БИЛЕТ №15

- Технологические операции подготовки поверхности металла к волочению.

- Окалина. Способы ее удаления.

- Объясните принцип работы съемника.

- На какие виды испытаний подвергается низкоуглеродистая проволока 
после волочения.

- Ответственность рабочих за нарушение правил техники безопасности.

БИЛЕТ №16

- Маркировка готовой продукции.

- Требования к поверхности канала волоки. Размоточные устройства волочильных станов.

- Себестоимость продукции.

- Порядок проверки оборудования перед началом работы.

- Стандартная операционная процедура (СОП), этапы разработки

БИЛЕТ №17

- Низкоуглеродистая, среднеуглеродистая и высокоуглеродистая сталь, ее отличия.

- Порядок установки и смены фильер.

- Устройство и принцип работы волочильного стана магазинного типа.

- Действия волочильщика проволоки при обнаружении загорания. Правила пользования первичными средствами пожаротушения.

- Реализация инструмента 5С на рабочем месте

БИЛЕТ №18

- Виды термической обработки проволоки, их назначение.

- Влияние охлаждения барабанов и волок на процесс волочения. Способы 
охлаждения.

- От каких факторов зависит продолжительность травления катанки.

- Требования техники безопасности к рабочему месту во время работы.

- Понятие SMED (быстрая переналадка).

БИЛЕТ №19

- Характеристика деформации металла при волочении. Влияние деформации на свойства проволоки.

- Микрометр, его устройство, цена деления, правила пользования.

- Что такое окалина, ее влияние на процесс волочения. Способы удаления.

- Переменные затраты при изготовлении  продукции.

- Порядок освобождения пострадавшего, попавшего под напряжение.

БИЛЕТ №20

- Влияние углерода на свойства стали.

- Виды технологических смазок, применяемых при волочении проволоки на 
Вашем участке и в цехе.

- Основные этапы контроля готовой проволоки на участке волочения.

- Требования техники безопасности к рабочему после окончания работы.

- Восемь видов потерь: простои (ожидания).

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е.И. Дутова

«_____»________________2018 г.

приказ/распоряжение  от                  №

Рабочая программа к образовательной программе профессионального обучения подготовки новых кадров по профессии

волочильщик проволоки 3 разряда

(код профессии - 11486)

по «Специальному курсу»

г. Орел

1.1 Общетехнические дисциплины

1.1.1 Металловедение

Понятие о металлах и сплавах. Назначение. Кристаллическое строение металлов.

Физические  свойства металлов: цвет, удельный вес, электропроводность, теплоемкость, магнитные свойства.

Химические свойства: окисляемость, кислот стойкость, коррозийная стойкость.

Механические свойства: прочность, твердость, пластичность, упругость, вязкость, выносливость, жаростойкость, жаропрочность.

Технологические свойства: обрабатываемость резанием, литейные свойства, свариваемость, прокаливаемость, палевость.

Определение чугуна. Область применения чугунов.

Определение стали. Понятие о диаграмме состояния «железо-углерод».

Классификация сталей. Классификация углеродистых сталей по составу и назначению: хромистые, никелевые, хромоникелевые, конструкционные и инструментальные; обыкновенного качества, качественные, высококачественные. Свойства углеродистых сталей. Маркировка углеродистых сталей, область их применения.

Легированные стали. Классификация легированных сталей по назначению и свойствам: конструкционные, инструментальные, специальные. Свойства легированных сталей. Маркировка легированных сталей, область их применения.

Методы испытания металлов.

Влияние химического состава на структуру и свойства стали.

Термическая обработка стали. Основные виды и назначение термической обработки: нормализация, отжиг, закалка, отпуск. Температурные режимы при проведении отдельных видов термообработки, время выдержки, скорость охлаждения и закалочные среды. Влияние нагрева и охлаждения на структуру и свойства стали. Дефекты, возникающие при термической обработке стали.

Сущность процесса  коррозии металлов. Виды коррозии - химическая и электрохимическая. Основные сведения о способах защиты металлов от коррозии.

1.1.2 Допуски и технические измерения. Рабочий и мерительный инструмент

Основные понятия и определения.

Понятие метрологии. Процессы измерения и контроля. Взаимозаменяемость в производстве. Допуски и посадки. Размер: номинальный, предельный действительный. Отклонения. Поле допуска. ЕСДП СЭВ как система стандартизации.

Измерительные инструменты и техника измерений.

Средства измерения: определение, дифференциация.

Измерительный и проверочный инструмент. Классификация инструмента. Метрологические характеристики. Погрешность измерений.

Простые и точные измерительные инструменты.

Штриховые нераздвижные инструменты, виды, применение.

Переносные инструменты: виды, применение, назначение. Штангенциркуль, его устройство и правила эксплуатации. Микрометр, его устройство и правила эксплуатации.

Раздвижные, угломерные, одномерные, индикаторные плоскостные проверочные инструменты, виды, применение.

Основные метрологические понятия поверки и калибровки средств измерения.

1.1.3 Электротехника

Электробезопасность. Электротравма. Факторы, определяющие исход поражения.

Величина тока и напряжения. Продолжительность воздействия тока. Сопротивление тела. Путь («петля») тока через тело человека.

Шаговое напряжение. Защитное заземление.

Меры предосторожности при использовании электрических приборов и сетей.Исправность изоляции.

Электрическая арматура (корпуса и элементы электроприборов).

Осветительные приборы.

1.2 Охрана труда и промышленная безопасность

1.2.1 Основы законодательства по охране труда в РФ. Основные понятия обеспечения безопасности труда

Правовые источники охраны труда: Конституция Российской Федерации; федеральные законы; Трудовой кодекс Российской Федерации; иные федеральные законы; указы Президента Российской Федерации; постановления Правительства Российской Федерации; нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти; иные нормативные правовые и локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.

Основные направления государственной политики в области охраны труда.

Понятия:  охрана труда, безопасность труда, условия труда. Вредные и опасные производственные факторы, их определение и классификация.

Специальная оценка условий труда, ее задачи. Классы условий труда. Компенсации за условия труда.

Государственное регулирование в сфере охраны труда.  Органы государственного надзора и контроля над соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Ответственность за нарушение требований охраны труда.

Права и обязанности работодателя в области охраны труда.

Права и обязанности работника в области охраны труда. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. Ограничения выполнения тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда.

1.2.2 Система управления охраной труда в организации

Организация системы управления охраны труда.

Понятие о единой системе управления промышленной безопасностью и охраной (СУПБ и ОТ). Производственный контроль над соблюдением требований охраны труда. Служба охраны и комитеты (комиссии) по охране труда и их задачи и функции.

Обучение работников предприятия по охране труда.  Организация обучения рабочих безопасным методам труда в соответствии с требованиями ГОСТа. Назначение и виды инструктажей по безопасности труда, периодичность их проведения. Порядок обучения и допуска рабочих к самостоятельной работе.

Методики по безопасности труда на предприятии.

Методика организации и проведения поведенческих аудитов безопасности (ПАБ). Цель методики. Понятие  ПАБ, его цели. Отличие ПАБ от «старых» подходов к проведению производственного контроля. Категории наблюдения. Результаты ПАБ.

Методика работы с нарушителями требований охраны труда. Цель методики. Понятие нарушения требований охраны труда. Порядок работы с нарушителями.

Методика «Работа с Доской решения проблем». Цель методики. Порядок работы с Доской решения проблем. Условия, при которых заполняются листы выявления проблем (ЛВП). Движение ЛВП.

Методика расследования микротравм и опасных событий. Цель методики. Понятие микротравмы. На что направлено расследование микротравм. Понятие опасного события. Движение информации о микротравмах и опасных событиях. Порядок расследования микротравм.

1.2.3 Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной деятельности. Бирочная система

Безопасность труда на производстве.

Понятие о трудовой дисциплине. Правила внутреннего трудового распорядка. Обязанности работников по охране труда. Ответственность работников за невыполнение требований охраны труда (своих трудовых обязанностей).

Политика в области охраны труда и промышленной безопасности компаний ОАО « Северсталь».

Ключевые правила безопасности. Ответственность за нарушение Ключевых правил безопасности.

Назначение и основное содержание технологических инструкций и инструкций по охране труда.

Требования охраны труда при нахождении на территории и в цехах предприятия.

Требования охраны труда при следовании  пешком. Требования охраны труда при следовании на транспортном средстве в качестве пассажира. Требования охраны труда  при управлении транспортными средствами.

Требования, предъявляемые к ручному слесарному  инструменту (молотки, кувалды, гаечные ключи, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, кусачки, тиски).  Периодичность осмотра ручного инструмента.

Требования безопасности при переноске тяжестей в ручную, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов с помощью грузоподъемных машин и механизмов.

Бирочная система.

Назначение и сущность бирочной системы. Основные виды используемых бирок, правила их хранения, использования и передачи при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте  механизмов, укомплектованных ключ-бирками и жетон-бирками. Действия и ответственность персонала при утере жетон-бирки (ключ-бирки).

Работы повышенной опасности.

Понятие о наряде – допуске на производство работ.

Производственная санитария и гигиена труда.   Понятие о производственной санитарии и гигиене труда. Физиологические основы трудовой деятельности. Понятие об утомляемости и мерах борьбы с нею.

Шум и влияние его на организм человека. Методы и средства борьбы с шумом. Защита от него.

Освещенность рабочих мест, нормы освещенности.

Санитарные требования по устройству и содержанию территории предприятий, производственных и вспомогательных помещений.

Требования к санитарно-бытовым помещениям, питьевой режим.

Правила личной гигиены работников.

Медицинское обслуживание работников предприятия, порядок проведения медицинских осмотров (предварительные, периодические, внеочередные).

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической чистки, сушки, ремонта и т.п. Порядок обеспечения дежурными средствами индивидуальной защиты, теплой специальной одеждой и обувью.

Сигнальные цвета. Знаки безопасности. Знаки пожарной безопасности. Сигнальная разметка.

Средства коллективной защиты: от повышенной запыленности и загазованности воздуха, повышенного уровня шума и др.

Пожарная безопасность. Основные положения правил пожарной безопасности для предприятий черной металлургии, противопожарного режима в Российской Федерации. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Причины возникновения пожаров  на предприятии и меры по их профилактике. Классификация пожаров. Основные противопожарные требования, предъявляемые к производственным зданиям, сооружениям и оборудованию.  Роль пожарной профилактики.

Классификация помещений, зданий, сооружений, установок по взрывопожарной и пожарной опасности  Требования к содержанию территории и рабочих мест.

Пожароопасные работы. Требования безопасности при проведении огневых работ, допуск к данным работам.

Знаки пожарной безопасности.

Первичные средства пожаротушения, их классификация, размещение, назначение. Огнетушители, их классификация, применение, меры безопасности при эксплуатации. Пожарный инвентарь, применяемый при тушении пожаров (ящики с песком, ломы, лопаты, багры, топоры, ведра и др.). Пожарные краны и средства обеспечения их использования, порядок содержания, их применение. Покрывала для изоляции очага возгорания, их применение, меры безопасности

Способы тушения горящих твердых веществ, материалов и жидкостей, в том числе в резервуарах и емкостях. Применение воды. Особенности тушения пожара в электроустановках.

Установки пожарной автоматики: пожарная (охранно-пожарная) сигнализация и автоматическое пожаротушение.

Действия работников при возникновении пожара (задымлении). Планы эвакуации.

1.2.4 Социальная защита пострадавших на производстве.

Требования к общему порядку экстренных действий персонала по спасению людей.

Действия первого заметившего. Действия диспетчерской службы. Действия руководителя. Организация и проведение спасательных работ. Порядок привлечения аварийно-спасательных служб города. Перечень оперативных телефонов.

Порядок расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний  на производстве. Причины производственного травматизма. Виды и квалификация несчастных случаев. Действия работника при обнаружении пострадавшего, находящегося под воздействием опасного фактора. Обязанности работодателя при наступлении несчастного случая на производстве. Порядок передачи информации о происшедшем несчастном случае. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Профилактика производственного травматизма.

Причины профессиональных заболеваний. Порядок расследования профессиональных заболеваний (отравлений). Профилактика профзаболеваний.

1.2.5 Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве.

Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, отравлениях химическими веществами, тепловом ударе, обмороке.

Первая помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и т.п.).

Клиническая и биологическая смерть. Техника проведения сердечно-легочной реанимации.

Переноска, транспортировка пострадавших с учетом их состояния и характера повреждения.

Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов.

1.2.6 Охрана окружающей среды и экологическая безопасность

Краткая информация о природоохранном законодательстве РФ. Основные положения закона об охране окружающей среды. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Ответственность за несоблюдение требований природоохранного законодательства.

Краткая информация о воздействии на окружающую среду производственной деятельности подразделений, о природоохранных объектах. Структура экологической службы.

Основные источники выбросов, сбросов, образования отходов. Общие понятия о нормативах ПДВ (предельно допустимых выбросов), ДС (допустимых сбросов), ООЛР (образования отходов и лимитов на их размещение).

Производственный экологический контроль.

Роль экологической политики.

Экологические аспекты. Понятие «значимого экологического аспекта».

Экологические цели и задачи.  Программа мероприятий по достижению экологических задач.

Необходимость регулярного мониторинга. Роль рабочих в организации мониторинга.

Готовность к аварийным ситуациям, которые могут оказать воздействие на окружающую среду.

1.2.7 Промышленная безопасность опасных производственных объектов.

Общие положения Федерального закона № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Основные понятия: промышленная безопасность опасных производственных объектов, авария, инцидент.

Порядок регистрации опасных производственных объектов. Понятие о регистрации и лицензировании, сертификации и экспертизы в области промышленной безопасности.

Опасные производственные объекты на нашем предприятии. Требования к эксплуатации опасных производственных объектов. Классификация аварий. Организация надзора в области промышленной безопасности.

1.2.8 Общие требования безопасного выполнения трудовых операций в процессе волочения проволоки

Порядок выполнения трудовых операций: перед началом работы, в процессе работы, по окончанию работы.

1.3 Техническое обслуживание и ремонт (ТО и Р)

Ремонт. Планирование ремонтов.

Текущий ремонт. Средний ремонт. Капитальный ремонт.

Межремонтное обслуживание. Профилактические осмотры.

Очистка оборудования.

Ременные  передачи. Подшипниковые узлы на валах вращения и роликах

Заземляющие устройства.

Диагностирование электрооборудования.

### 1.4 Экономический курс

### Производственные фонды предприятия:

### Основные производственные фонды и пути их улучшения

### Оборотные производственные фонды и пути улучшения их использования

### Производительность труда, пути повышения производительности труда

### Себестоимость продукции. Пути снижения себестоимости

### Прибыль предприятия. Рентабельность продукции

### Тарифная система и системы оплаты труда

### Начисление заработной платы

### Нормирование труда: виды норм, порядок их введения и пересмотра

### Время труда и отдыха

Вопросы трудового законодательства

1.5 Оборудование для ведения технологического процесса волочения. Технологический процесс волочения проволоки

Характеристика основного и вспомогательного оборудования и инструмента.

Основные требования к исходному сырью и перечень вспомогательных материалов.

Общие требования к ведению технологического процесса волочения.

1.6 Инструменты Бизнес-системы

8 видов потерь.

Методика решения проблем. Решение проблем. Анализ текущей ситуации, правильное определение и формулирование проблемы. Анализ коренных причин. Диаграмма Ишикавы. Дерево первопричин. Приоритизация и исключение несуществующих вопросов. Поиск решения. Метод мозгового штурма (атаки). Планирование и реализация выработанных идей.

Стандартизация.5S.Стандартная операционная процедура (СОП). SMED

Литература

- Красильников Л.А., Красильников С.А. Волочильщик проволоки – М.: Металлургия, 1977.

- Перлинок И.Л., Ерманок М.З. Теория волочения – М.: Металлургия, 1971.

- Папка производственного обучения по профессии «Волочильщик проволоки».

- Межотраслевые правила по охране труда.

- Инструкции по охране труда

Программа разработана:

Вед. инженер-технолог                                                              Т.А. Романова

Согласовано:

Начальник сталепроволочного цеха № 2                                 А.А. Куроедов

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская

Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по персоналу

________________ Е.И. Дутова

«_____»________________2018 г.

приказ/распоряжение от               №

Рабочая программа к образовательной программе профессионального обучения подготовки новых кадров по профессии волочильщик проволоки 3 разряда

(код профессии - 11486)

по «Производственному курсу»

г. Орел

Профилактика оборудования, проверка технического состояния и выявление неисправностей

Устройство, принцип действия основного и вспомогательного оборудования волочильных станов. Порядок действий по наладке оборудования. Основные места возникновения неисправностей,  причины их возникновения и способы их предупреждения. Расположение защитных блокировочных устройств и требования к  их исправности, Правила эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями производственной - технической документации. Порядок взаимодействия с ремонтным персоналом. Порядок устранения инцидентов и порядок оповещения смежных участков, ответственных. Действия по ПЛА. Стандарт чистоты рабочего места. Операционные карты по техобслуживанию и смазке оборудования.

Ведение процесса волочения проволоки

Порядок выполнения операций по подготовке оборудования к процессу волочения в соответствии с требованиями СОП и требованиями ИОТ. Требования бирочной системы. Порядок действий при использовании волочильной смазки и эмульсии на волочильном стане.

Технологический процесс и особенности волочения различных марок стали на волочильном стане в соответствии с технологическими инструкциями, рабочими планами, технологическими и операционными картами.  Порядок установки и смены фильер (волок), установку и регулирование скорости волочения по заданному маршруту и режиму, порядок съема и увязки мотков проволоки, увязка бунтов, установка и съем катушек. Порядок маркировки  готовой продукции

Контроль над качеством выпускаемой продукции

Методы контроля согласно требованиям, предъявляемым к качеству поверхности заготовки. Виды поверхностных дефектов на заготовке, пределы допустимых отклонений по геометрическим размерам. Последовательность действий при выявлении  несоответствий заготовки (маркировка, геометрия, допуска).

Требования, предъявляемые к качеству основных видов выпускаемой продукции: виды несоответствий (дефектов возникающие в процессе волочения, причины их возникновения, способы предупреждения и устранения), причины появления, способы устранения, порядок управления НП. Своевременно применяет корректирующие меры при обнаружении отклонений от заданных параметров.

Квалификационная пробная работа

Самостоятельное выполнение работ, определенных квалификационной характеристикой, демонстрируя знания, умения и навыки по профессии.

Литература

- Красильников Л.А., Красильников С.А. Волочильщик проволоки – М.: Металлургия, 1977.

- Перлинок И.Л., Ерманок М.З. Теория волочения – М.: Металлургия, 1971.

- Перциков З.И. Волочильные станы – М.: Металлургия, 1986.

- Технологическая документация по волочению проволоки

Программа разработана:

Вед. инженер-технолог                                                              Т.А. Романова

Согласовано:

Начальник сталепроволочного цеха № 2                                 А.А. Куроедов

Менеджер по подбору и обучению                                            Л.М. Музалевская